## Slide 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
9.2 ΕΔΡΑΝΑ

## Slide 2: Έδρανα
Είναι τα στοιχεία που στηρίζουν τις ατράκτους της μηχανής, ώστε να επιτυγχάνεται η περιστροφή τους
Χωρίς αυτά, η περιστροφή της ατράκτου στις θέσεις στήριξής της θα προκαλούσε υψηλές θερμοκρασίες λόγω τριβής, διαστολή, ακινητοποίηση (δάγκωμα) και τελικά αστοχία-θραύση της ατράκτου
Διακρίνονται σε έδρανα ολίσθησης (κουζινέτα) και έδρανα κύλισης (ρουλεμάν)

## Slide 3: Έδρανα ολίσθησης (κουζινέτα)
Στα έδρανα ολίσθησης, μεταξύ των δύο επιφανειών στροφέα (ατράκτου) και εδράνου, αναπτύσσεται τριβή ολίσθησης
Ονομάζεται έτσι, διότι η μία επιφάνεια (του στροφέα) ολισθαίνει πάνω στην επιφάνεια του εδράνου

## Slide 4: Έδρανα κύλισης (ρουλεμάν)
Στα έδρανα κύλισης επιτυγχάνεται περιστροφή του στροφέα ως προς τον εξωτερικό δακτύλιο του εδράνου (ρουλεμάν) με την κύλιση των στοιχείων κύλισης (σφαίρες, κύλινδροι, κόλουροι κώνοι, βαρελοειδή), που βρίσκονται μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού δακτυλίου του εδράνου
Εδώ αναπτύσσεται τριβή κύλισης κατά την “κύλιση” των στοιχείων

## Slide 5: Γενικά
Τόσο στα έδρανα ολίσθησης (κουζινέτα) όσο και στα έδρανα κύλισης (ρουλεμάν)
η κατακόρυφη δύναμη
η ποιότητα των συνεργαζόμενων επιφανειών (τραχύτητα επιφανειών)
η λίπανση
επηρεάζουν το ποσό της ενέργειας που καταναλώνεται για την περιστροφή τους (και κατά συνέπεια χάνεται)

## Slide 6: Γενικά
Τα έδρανα κύλισης (ρουλεμάν) έχουν καλύτερο (υψηλότερο) συντελεστή απόδοσης (μικρότερη απώλεια ενέργειας) από τα έδρανα ολίσθησης
Τα έδρανα κύλισης (ρουλεμάν) είναι πιο ακριβά και δεν μπορούν να τοποθετηθούν παντού
για παράδειγμα, στους στροφείς του στροφαλοφόρου άξονα πρέπει να τοποθετηθούν έδρανα ολίσθησης και μάλιστα διαχωριζόμενα

## Slide 7: Έδρανα- Σκοπός που εξυπηρετούν
Επιτρέπουν την περιστροφή της ατράκτου που στηρίζουν
Μεταβιβάζουν τις δυνάμεις (αξονικές και ακτινικές) από την άτρακτο προς τη βάση της μηχανής
Επιτρέπουν (πιθανώς) αξονική μετατόπιση της ατράκτου, ώστε να παραλαμβάνονται οι μετατοπίσεις λόγω διαστολής τους
Φέρουν (πιθανώς) αγωγούς - υποδοχές λίπανσης, ώστε να διατηρούν χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη συνεργασία τους με την άτρακτο
Ορισμένοι τύποι επιτρέπουν την περιστροφή ατράκτου με μικρά σφάλματα ευθυγράμμισης
Επιτρέπουν (πιθανώς) μικρές κλίσεις της ατράκτου ως προς τον αρχικό άξονα περιστροφής της

## Slide 8: ΕΙΔΗ ΕΔΡΑΝΩΝ
Ανάλογα με τις δυνάμεις που παραλαμβάνουν
Αξονικά έδρανα
Ακτινικά ή εγκάρσια έδρανα
Ανάλογα με το είδος της τριβής
έδρανα ολίσθησης (κουζινέτα)
έδρανα κύλισης (ρουλεμάν)
Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας
αυτορρύθμιστα έδρανα
σταθερά έδρανα

## Slide 9
ΕΙΔΗ ΕΔΡΑΝΩΝ
Έδρανο ολίσθησης Έδρανο κύλισης
Έδρανο (σώμα)
2. Τριβόμενο σώμα (τριβέας)
3. Βάση εδράνου
(ρουλεμάν)

## Slide 10
ΕΙΔΗ ΕΔΡΑΝΩΝ
Αξονικά έδρανα
Ακτινικά ή εγκάρσια έδρανα
Ανάλογα με τις δυνάμεις που παραλαμβάνουν:

## Slide 11
ΕΔΡΑΝΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟ
1. Άτρακτος
2. Στροφέας
3,4. Τριβείς
5. Σώμα εδράνου
6. Βάση εδράνου
7. Είσοδος λιπαντικού

## Slide 12
ΕΔΡΑΝΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΓΚΑΡΣΙΟ
1. Άτρακτος
2. Στροφέας
3. Τριβέας
4. Σώμα εδράνου
5. Κάλυμμα εδράνου
6. Βάση εδράνου
7. Είσοδος λιπαντικού

## Slide 13
ΕΔΡΑΝΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΓΚΑΡΣΙΟ
1. Άτρακτος
2. Στροφέας
3. Τριβέας
4. Σώμα εδράνου
5. Κάλυμμα εδράνου
6. Βάση εδράνου
7. Είσοδος λιπαντικού

## Slide 14: ΕΙΔΗ ΕΔΡΑΝΩΝ
Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας
αυτορρύθμιστα έδρανα
σταθερά έδρανα

## Slide 15
Έδρανο Ολίσθησης
Ένα Έδρανο Ολίσθησης (Κουζινέτο) αποτελείται από τα εξής μέρη :
1. Το Σώμα
2. Το Τριβέα
1
2
Χυτοσίδηρο
Μπρούντζο
Ορείχαλκο
Ψευδάργυρο
Λευκό Μέταλλο (20% Zn, 14.5% Sb, 1.5% Cu, 64% Pd)
Κράματα Μολύβδου -Ορείχαλκου
Teflon
Fiber (Πεπιεσμένο Χαρτί)
Ο Τριβέας κατασκευάζεται από:
Χυτοσίδηρο
Το Σώμα κατασκευάζεται από:

## Slide 16
Έδρανο Κύλισης
Ένα Έδρανο Κύλισης (Ρουλεμάν) αποτελείται από τα εξής μέρη :
1. Τον Εσωτερικό Δακτύλιο
2. Τα Στοιχεία Κύλισης
3. Τη Σφαιροθήκη
4. Τον Εξωτερικό Δακτύλιο
4
1
3
2

## Slide 17
Κραματωμένο Χάλυβα υψηλών απαιτήσεων (Χρωμιούχος – Χρωμονικελιούχος)
Ο Εσωτερικός Δακτύλιος κατασκευάζεται από:
Κραματωμένο Χάλυβα υψηλών απαιτήσεων (Χρωμιούχος – Χρωμονικελιούχος). Λειαίνονται επιφανειακά και υπόκεινται σε επιφανειακή θερμική κατεργασία ώστε να αποκτήσουν επιφανειακή σκληρότητα
Τα Στοιχεία Κύλισης κατασκευάζονται από:
Κραματωμένο Χάλυβα υψηλών απαιτήσεων (Χρωμιούχος – Χρωμονικελιούχος)
Ο Εξωτερικός Δακτύλιος κατασκευάζεται από:
Έδρανο Κύλισης

## Slide 18
Δυνατότητα Ακτινικής Φόρτισης
Τεράστια
Μεγάλα
Ακτινικά
Φορτία
Μονόσφαιρα
Δίσφαιρα
Μονοκύλινδρα
Δικύλινδρα
Βελονοειδή

## Slide 19
Είδη – Χρήσεις Ρουλεμάν 1
Μονόσφαιρα
Φέρουν ακτινικά και μικρά αξονικά φορτία. Κατάλληλα για πολλές εργασίες

## Slide 20
Είδη – Χρήσεις Ρουλεμάν 2
Μονόσφαιρα Πλάγιας Επαφής
Φέρουν μεγάλα ακτινικά και αξονικά φορτία κατά τη μια μόνο αξονική φορά καταπόνησης. Πρέπει να υπάρχει πάντα αξονική πίεση για να λειτουργήσουν

## Slide 21
Είδη – Χρήσεις Ρουλεμάν 3
Δίσφαιρα Αυτορυθμιζόμενα
Φέρουν σημαντικά αξονικά φορτία. Επιτρέπουν μικρή κλίση της στρεφόμενης ατράκτου σε σχέση με τον εξωτερικό δακτύλιο

## Slide 22
Είδη – Χρήσεις Ρουλεμάν 4
Μονοκύλινδρα
Φέρουν μεγάλα ακτινικά φορτία. Απαιτούν τέλεια ευθυγράμμιση ατράκτων και εδρών. Επιτρέπουν μικρή αξονική μετατόπιση

## Slide 23
Είδη – Χρήσεις Ρουλεμάν 5
Κωνικά
Φέρουν μεγάλα ακτινικά και αξονικά φορτία με μεταβαλλόμενο μέγεθος φορτίου. Τοποθετούνται σε ζεύγη

## Slide 24
Είδη – Χρήσεις Ρουλεμάν 6
Δίσφαιρα Πλάγιας Επαφής
Φέρουν ακτινικά και μεγάλα αξονικά φορτία και προς τις δύο αξονικές φορές καταπόνησης.

## Slide 25
Είδη – Χρήσεις Ρουλεμάν 7
Δικύλινδρα αυτορυθμιζόμενα
Χρησιμοποιούνται σε βαριές κατασκευές όπου παρουσιάζονται και μεγάλου μεγέθους αξονικά και ακτινικά φορτία.

## Slide 26
Είδη – Χρήσεις Ρουλεμάν 8
Βελονοειδή
Φέρουν τεράστια ακτινικά φορτία αλλά όχι αξονικά. Έχουν πλεονεκτήματα χρήσης σε μικρού μεγέθους κατασκευές ή όπου περιορίζεται η εξωτερική διάσταση του εδράνου

## Slide 27
Είδη – Χρήσεις Ρουλεμάν 9
Αξονικά
Φέρουν τεράστια αξονικά φορτία αλλά όχι ακτινικά.

## Slide 28
ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΔΡΑΝΩΝ
Β. Με γράσο
1. Με καπάκι (Στάουφερ)
2. Με ελατήριο
3. Με έμβολο
Α. Με ορυκτέλαιο
1. Με φυτίλι
2. Λιπαντήρας σταγόνων