## Slide 1
                ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
                2. ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ
Οι χαλκοσωλήνες είναι οι σωλήνες που κυριαρχούν εδώ και 35 χρόνια στις υδραυλικές εγκαταστάσεις . Πρέπει να πούμε όμως πως τα τελευταία 10 χρόνια έχει ισχυρό ανταγωνισμό από άλλου τύπου σωλήνες (πλαστικές) κυρίως λόγο της αρκετά υψηλής τιμής της.
Χρησιμοποιείτε σε πάρα πολλές χρήσεις , σχεδόν σε όλες που αφορούν υδραυλικές εγκαταστάσεις όπως φαίνετε παρακάτω.
.

## Slide 2
Υδραυλικά συστήματα - χρήση ζεστού και κρύου νερού
Συστήματα Θέρμανσης - κεντρική
Ενδοδαπέδια , επιτοίχια
Εγκαταστάσεις Αερίου - φυσικό αέριο,
προπάνιο-βουτάνιο, ιατρικά και βιομηχανικά αέρια
Ηλιακά Συστήματα Θέρμανσης
Σωληνώσεις μεταφοράς πετρελαίου
Συστήματα Ανακύκλωσης Βρόχινου Νερού
Συστήματα γεωθερμίας
ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ

## Slide 3: ΤΥΠΟΙ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ
Οι βασικές κατηγορίες χαλκοσωλήνας είναι δυο :
ΧΑΛΚΟΣΩΛΉΝΑΣ ΣΕ ΒΕΡΓΑ
ΧΑΛΚΟΣΩΛΉΝΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ (κουλούρα)

## Slide 8
1. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ

## Slide 22: ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ
Παρακάτω βλέπουμε μερικά από τα πιο βασικά εργαλεία χαλκοσωλήνας:
ΚΟΦΤΗΣ ΧΑΛΚΟΎ (κοφτάκι)
ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ ΧΑΛΚΟΎ
ΜΟΥΦΑΔΟΡΟΣ ΧΑΛΚΟΎ
ΤΑΦΑΔΟΡΟΣ ΧΑΛΚΟΎ
ΠΡΕΣΑ ΧΑΛΚΟΎ

## Slide 23
Ο κόφτης χαλκού είναι βασικό εργαλείο καθώς η δουλειά του
είναι να κόβει κάθετα την χαλκοσωλήνα χωρίς να δημιουργεί
γρέζια ή εσοχές.
ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΦΤΗΣ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΦΤΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΦΤΗΣ
ΜΙΝΙ ΧΑΛΚΟΚΟΦΤΗΣ
ΚΟΦΤΗΣ ΧΑΛΚΟΎ (κοφτάκι)
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΥΠΟΙ ΚΟΦΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ

## Slide 24
Ο κουρμπαδόρος χαλκού είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να κατασκευάσει
γωνία στην σωλήνα με σκοπό είτε την αποφυγή χρήσης εξαρτήματος
(για λόγους οικονομίας ή αποφυγής κολλήσεων) είτε την αποφυγή εμποδίου.
1. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ ΠΑΓΚΟΥ Ή ΧΕΙΡΌΣ
ΧΕΙΡΟΣ ΠΑΓΚΟΥ
2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ ΧΑΛΚΟΎ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΥΠΟΙ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

## Slide 25
Ο μουφαδόρος χαλκού είναι ένα εργαλείο
που κατασκευάζει στην άκρη της σωλήνας
μια μούφα με σκοπό την αποφυγή χρήσης
εξαρτήματος. Η διαδικασία περιγράφετε
παραπάνω.
ΜΟΥΦΑΔΟΡΟΣ ΧΑΛΚΟΎ

## Slide 26
Ο ταφαδόρος χαλκού είναι ένα εργαλείο
που κατασκευάζει ταφ σε οποιοδήποτε
σημείο της σωλήνας με σκοπό την αποφυγή
χρήσης εξαρτήματος. Η διαδικασία
περιγράφετε παραπάνω.
ΤΑΦΑΔΟΡΟΣ ΧΑΛΚΟΎ

## Slide 27
Η πρέσα χαλκού είναι το εργαλείο που κάνει την σύνδεση της χαλκοσωλήνας με τα πρεσαριστά εξαρτήματα. Η διαδικασία περιγράφετε παραπάνω και παρακάτω.
1 ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΗ ΠΡΈΣΑ ΧΑΛΚΟΥ
2 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΡΕΣΑ ΧΑΛΚΟΥ
3. ΠΡΕΣΑ ΧΑΛΚΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΠΡΕΣΑ ΧΑΛΚΟΎ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΥΠΟΙ ΠΡΕΣΑΣ ΧΑΛΚΟΥ

## Slide 28: 2. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ – ΘΗΛΥΚΗ ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ – ΘΗΛΥΚΗ
(ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 90Ο ) (ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 90Ο ΚΑΙ
ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΘΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΆΛΛΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ)
ΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛΥΚΗ – ΘΗΛΥΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ – ΘΗΛΥΚΗ
(ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 90Ο (ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 90Ο ΚΑΙ
ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΠΥΛΩΤΗΤΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΩΝΙΑ ) ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΘΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΆΛΛΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ
ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΠΥΛΩΤΗΤΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΩΝΙΑ )

## Slide 29
ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΘΗΛΥΚΗ – ΘΗΛΥΚΗ ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ – ΘΗΛΥΚΗ
(ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 45Ο ) (ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 90Ο ΚΑΙ
ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΘΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΆΛΛΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ)
ΒΕ ΗΜΙΒΕ
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟΔΙΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟΔΙΟΥ
(π.χ άλλη σωλήνα) ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΣΧΗΜΑ ΒΕ ) (π.χ άλλη σωλήνα) ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΣΧΗΜΑ HMIΒΕ )

## Slide 30
ΤΑΦ ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ
(ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ (ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ) ΤΗΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΜΙΑ Ή ΔΥΟ ΑΠΌ
ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ)
ΜΟΥΦΑ ΣΥΣΤΟΛΗ
(ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ (ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ
ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΗΣ)
ΤΑΠΑ ΧΑΛΚΙΝΗ
(ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΠΩΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΣΩΛΗΝΑ)

## Slide 31: ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛΥΚΟΣ (ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΤΟΝ (ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΤΟΝ
ΧΑΛΚΟ ΣΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΈΝΑ ΧΑΛΚΟ ΣΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΈΝΑ
ΒΙΔΩΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ π.χ. διακόπτη ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΒΙΔΩΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ π.χ. διακόπτη ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΘΥΛΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ) ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ)
ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛΥΚΗ ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ
(ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΤΟΝ (ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΤΟΝ
ΧΑΛΚΟ ΣΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΈΝΑ ΧΑΛΚΟ ΣΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΈΝΑ
ΒΙΔΩΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ π.χ. διακόπτη ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΘΥΛΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΒΙΔΩΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ π.χ. διακόπτη ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΩΛΗΝΑ 90Ο ) ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΩΛΗΝΑ 90Ο )

## Slide 32
ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ – ΘΗΛΥΚΗ ΒΙΔΩΤΗ ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ – ΘΗΛΥΚΗ ΒΙΔΩΤΗ
(ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 90Ο (ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 90Ο
ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΘΥΛΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΘΥΛΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΆΛΛΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ)
ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. ΚΟΛΛΗΤΟ - ΒΙΔΩΤΟ ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. ΒΙΔΩΤΟ
(ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΗΣ (ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΗΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ
ΑΚΡΕΣ ΘΥΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ) ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ)

## Slide 33
ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ
(ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ (ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΙΔΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ
ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ) ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ)
ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ
(ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ (ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΘΥΛΙΚΟ
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΘΥΛΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ)
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΆΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ)

## Slide 34
ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛΥΚΗ
(ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΠΩΣΟΥΜΕ (ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΠΩΣΟΥΜΕ
ΈΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ) ΈΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ)
ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ.
(ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΠΌ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΘΥΛΙΚΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΆΛΛΗ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΥΟ ΜΕΡΙΕΣ ΙΔΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ
ΙΔΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΕ ΑΠΌ ΣΩΛΗΝΑ)

## Slide 35: ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ
Τα πρεσαριστά εξαρτήματα χαλκού και ορείχαλκου υπάρχουν στην αγορά σχεδόν όλη η γκάμα όπως και τα εξαρτήματα που σας έχω βάλει παραπάνω και αφορούν τα χάλκινα. Η περιγραφή λοιπόν μιας γωνίας ή μιας καμπύλης δεν θα άλλαζε παρά μόνο στεγανοποίησης .

## Slide 36: Πως στεγανοποιεί
1 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ VISU-CONTROL® Οπτικός και αισθητός με την αφή δείκτης Χρωματική κωδικοποίηση (πράσινο: ύδρευση) Ανακυκλώσιμο 2 ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ Sudo Διαστάσεις Πιστοποιήσεις 3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ Η διείσδυση του σωλήνα σταματά στο σωστό βάθος. |  | 4 ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ O-RING Κατά την διάρκεια της δοκιμής πίεσης ότι το εξάρτημα έχει συσφιχθεί σωστά. Χρωματική κωδικοποίηση (μαύρο:EPDM) 5 ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΥΠΟΥ-V Ο σωλήνας οδηγείται κατά τη διείσδυση Το O-ring προστατεύεται Συμβατό με σύστημα διπλής σύσφιξης

## Slide 37: Ενδεικτικά εξαρτήματα
ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΌ ΤΑΦ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΜΟΥΦΑ
ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ ΒΕ
ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟΣ - ΒΙΔΟΤΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΘΥΛΙΚΟΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟΣ - ΒΙΔΟΤΟΣ