## Slide 1: Αντιστάσεις σε Σειρά και Παράλληλα
Βασικές αρχές σύνδεσης αντιστάσεων σε ηλεκτρικά κυκλώματα.

## Slide 2: Τρόποι σύνδεσης αντιστάσεων
Ο τρόπος με τον οποίο οι αντιστάσεις συνδέονται σε ένα κύκλωμα ονομάζεται συνδεσμολογία.
Οι βασικοί τύποι συνδέσεων είναι:
• Σύνδεση σε σειρά
• Σύνδεση παράλληλα
• Μικτή σύνδεση

## Slide 3: Σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά
• Το ίδιο ρεύμα περνά διαδοχικά από όλες τις αντιστάσεις.
• Η συνολική αντίσταση προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους αντιστάσεων.
• Η συνολική τάση του κυκλώματος ισούται με το άθροισμα των τάσεων σε κάθε αντίσταση.
Τύπος: Rολ = R1 + R2 + R3

## Slide 4: Παράδειγμα σύνδεσης σε σειρά
Έστω κύκλωμα με αντιστάσεις R1=5Ω, R2=7Ω και R3=10Ω και τάση 220V.
Συνολική αντίσταση: Rολ = 5 + 7 + 10 = 22Ω
Ρεύμα κυκλώματος (Νόμος Ohm): I = V / R = 220 / 22 = 10A

## Slide 5: Σύνδεση αντιστάσεων παράλληλα
Δύο αντιστάσεις θεωρούνται παράλληλες όταν στα άκρα τους υπάρχει η ίδια τάση.
Το ρεύμα μοιράζεται στα διαφορετικά κλαδιά του κυκλώματος.
Τύπος ισοδύναμης αντίστασης:
R = (R1 · R2) / (R1 + R2)

## Slide 6: Παράδειγμα παράλληλης σύνδεσης
Δύο ίδιες αντιστάσεις R1=R2=6Ω συνδέονται παράλληλα σε πηγή 24V.
Ισοδύναμη αντίσταση: R = (6×6)/(6+6) = 36/12 = 3Ω
Ρεύμα κυκλώματος: I = V / R = 24 / 3 = 8A

## Slide 7: Μικτή συνδεσμολογία
Σε αρκετά κυκλώματα συναντάμε συνδυασμό συνδέσεων.
Ορισμένες αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά ενώ άλλες παράλληλα.
Για τον υπολογισμό των μεγεθών εφαρμόζουμε διαδοχικά τους κανόνες
της σύνδεσης σε σειρά και της παράλληλης σύνδεσης.

## Slide 8: Βασικοί τύποι
Σύνδεση σε σειρά: R = R1 + R2
Σύνδεση παράλληλα: R = (R1 · R2) / (R1 + R2)