## Slide 1: Σύστημα Διαχωριστικών Νερών (Ballast System)
Προσομοιωτής VLCC 7S80ME – ID162 & ID163

## Slide 2: 🎯 Σκοπός Μαθήματος
Οι μαθητές να εξοικειωθούν με το σύστημα ballast, να αναγνωρίζουν τους πίνακες ελέγχου και να εκτελούν διαδικασίες ασφαλούς μετακίνησης βαρών.

## Slide 3: ⚙️ Τι είναι το Σύστημα Ballast;
- Χρησιμοποιείται για τη σταθερότητα και ευστάθεια του πλοίου
- Περιλαμβάνει αντλίες, βαλβίδες, δεξαμενές και πίνακες ελέγχου
- Ρυθμίζει το βύθισμα και την κατανομή βάρους

## Slide 4: 🔧 Εκκίνηση Αντλίας Ballast (ID162)
1. Άνοιγμα βαλβίδων σφράγισης & απόρριψης
2. Εκκίνηση pre-lube pump
3. Κλείσιμο διακόπτη & πάτημα RESET
4. Ενεργοποίηση ατμού → λειτουργία >300 RPM

## Slide 5: 🧪 Έλεγχος Συστήματος Ballast (ID163)
- Ενεργοποίηση MAIN SOURCE
- Εκκίνηση υδραυλικής μονάδας
- Έλεγχος λειτουργιών: Gravity Fill, Discharge, Forced, Sweep Jet
- Παρακολούθηση ενδείξεων και alarm

## Slide 6: 📌 Σημεία Ασφάλειας
- Αποφυγή ταυτόχρονης πλήρωσης & εκκένωσης
- Έλεγχος φίλτρων και υδραυλικής πίεσης
- Καταγραφή δεξαμενής πριν και μετά την ενέργεια

## Slide 7: 📝 Άσκηση Εμπέδωσης
1. Ποιο είναι το πρώτο βήμα πριν εκκινήσεις την αντλία ballast;
2. Πώς διασφαλίζεται ότι η στροφή έφτασε τα 300 RPM;
3. Ποιες ενέργειες περιλαμβάνονται στη λειτουργία Forced Fill;
4. Τι κάνεις αν παρουσιαστεί alarm overflow;