## Slide 1: Λειτουργία & Εκκίνηση Ατμολέβητα (Boiler)
Προσομοιωτής VLCC 7S80ME

## Slide 2: 🎯 Σκοπός Μαθήματος
Οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη λειτουργία, εκκίνηση και έλεγχο του ατμολέβητα μέσω panels και διαδικασιών ασφαλείας.

## Slide 3: 🔥 Τι είναι ο Ατμολέβητας (Boiler);
- Παράγει ατμό για θέρμανση, συστήματα καυσίμου, HFO heaters, αποστείρωση
- Κρίσιμο για αυτόνομα βοηθητικά συστήματα
- Τροφοδοτείται με MDO/HFO, αέρα και νερό

## Slide 4: ⚙️ Βήματα Εκκίνησης
1. Έλεγχος στάθμης νερού / alarm low level
2. Άνοιγμα καυσίμου, αέρα, αντλίας feed water
3. Έναυση με burner (ID40)
4. Έλεγχος πίεσης και θερμοκρασίας

## Slide 5: 🧠 Panels & Αυτοματισμοί
- ID40: Χειρισμός καυστήρα
- ID41: Ενδείξεις λειτουργίας boiler
- Burner safety interlock, purge, spark sequence

## Slide 6: 🔍 Σημεία Προσοχής
- Πίεση > 7 bar για HFO systems
- Προστασία dry fire με water level
- Προθέρμανση σωληνώσεων και δεξαμενών

## Slide 7: 📝 Εμπεδωτική Άσκηση
1. Τι ελέγχεις πριν ενεργοποιήσεις τον burner;
2. Ποια βήματα ακολουθούν το purge;
3. Τι σημαίνει alarm στο ID41;
4. Πώς γίνεται η μετάβαση σε standby;