## Slide 1: Εκκίνηση Κύριας Μηχανής
Προσομοιωτής VLCC 7S80ME

## Slide 2: 🎯 Σκοπός Μαθήματος
Να αποκτήσουν οι μαθητές δεξιότητες στην προετοιμασία και εκκίνηση κύριας μηχανής μέσω προσομοιωτή μηχανοστασίου πλοίου τύπου VLCC.

## Slide 3: 🧠 Θεωρητική Εισαγωγή
- Κύρια μηχανή: MAN B&W 7S80ME-C9.2
- Συνδυασμός ηλεκτρικής, υδραυλικής και αεροκίνητης ενέργειας
- Από 'cold ship' σε 'engine ready'

## Slide 4: 🔧 Βασικά Στάδια Εκκίνησης
1. Αερισμός μηχανοστασίου (ID100, 114, 96, 74)
2. Σύστημα τιμονιού (ID150, ID132)
3. Απεμπλοκή turning gear
4. STAND-BY
5. Κυκλοφορία EGB
6. Μεταφορά ελέγχου
7. DEAD SLOW

## Slide 5: 🛢️ Μετάβαση σε Καύσιμο HFO
- Θερμαντήρας (atomizer heater)
- Βαλβίδες ατμού & φίλτρων
- Βαλβίδα changeover

## Slide 6: 📌 Χρήσιμα Panel IDs
- ID100/114: Θαλάσσιο νερό / LTFW
- ID74: Ανεμιστήρες
- ID132: Πηδάλιο Γέφυρας
- ID127: ECR Standby/Blowers

## Slide 7: ✅ Τελικός Έλεγχος
- Πίεση servo ~21 MPa
- Βοηθητικοί φυσητήρες σε λειτουργία
- DEAD SLOW = 21 RPM

## Slide 8: 📝 Άσκηση Εμπέδωσης
1. Ποια είναι η σειρά ενεργοποίησης των ανεμιστήρων;
2. Τι ελέγχεις πριν το STAND-BY;
3. Ποιες βαλβίδες για HFO;
4. Τι σημαίνει πίεση servo 18 MPa;