## Slide 1: Ηλεκτρομηχανές στο Μηχανοστάσιο
Προσομοιωτής VLCC 7S80ME – Εκκίνηση & Έλεγχος

## Slide 2: 🎯 Σκοπός Μαθήματος
Οι μαθητές να γνωρίσουν τη λειτουργία και τη χρήση των ηλεκτροκινητήρων στο μηχανοστάσιο.
Να εξοικειωθούν με τους πίνακες εκκίνησης και ελέγχου των ηλεκτρικών φορτίων.

## Slide 3: 🔌 Εισαγωγή στις Ηλεκτρομηχανές
- Οι ηλεκτροκινητήρες ενεργοποιούν αντλίες, ανεμιστήρες, μηχανές λαδιού, κ.ά.
- Εκκινούνται μέσω panels (π.χ. LP1, 3S, A1)
- Ελέγχονται με breakers, θερμαντήρες, relay και φώτα ένδειξης

## Slide 4: ⚙️ Διαδικασία Εκκίνησης
1. Έλεγχος παροχής ρεύματος στον πίνακα (ID113–115)
2. Θέση του breaker σε ON
3. Έλεγχος θερμαντήρα και overload relay
4. Χειροκίνητη ή αυτόματη έναυση μέσω προσομοιωτή

## Slide 5: 📌 Πίνακες & Αναγνωριστικά (IDs)
- ID113: Motor Group Panel
- ID114: Electric Blower Starters
- ID115: Heater / AC Panel
- ID50–55: Αντλίες, ψυγεία, θερμαντήρες, ανυψωτικές

## Slide 6: 🚨 Ενδείξεις & Προβλήματα
- Αν δεν ανάψει πράσινο φως: πιθανό σφάλμα breaker
- Κόκκινο φως: overload ή βλάβη θερμαντήρα
- Δεν λειτουργεί μοτέρ → ελέγχεται panel + relay

## Slide 7: ✅ Έλεγχος Λειτουργίας
- Ο κινητήρας λειτουργεί χωρίς κραδασμούς
- Ο θερμαντήρας διατηρεί θερμοκρασία
- Η ασφαλειοθήκη παραμένει κλειστή και σταθερή

## Slide 8: 📝 Άσκηση Εμπέδωσης
1. Πώς εκκινείται ένας ανεμιστήρας μέσω ID114;
2. Τι υποδεικνύει ένα αναμμένο κόκκινο φως σε πίνακα LP1;
3. Ποια είναι η χρήση του overload relay;
4. Ποια βήματα ακολουθείς αν ένας κινητήρας δεν ξεκινά;