## Slide 1: Εκκίνηση Μηχανής Εκτάκτου Ανάγκης
Emergency Generator – Προσομοιωτής VLCC 7S80ME

## Slide 2: 🎯 Σκοπός Μαθήματος
Οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες στην εκκίνηση και έλεγχο της μηχανής εκτάκτου ανάγκης σύμφωνα με το εγχειρίδιο DMS-2017.

## Slide 3: 🧠 Θεωρητική Εισαγωγή
- Η Emergency Engine τίθεται σε λειτουργία σε περιπτώσεις black-out
- Τροφοδοτεί κρίσιμα συστήματα (φώτα, ασύρματο, αντλίες πυρκαγιάς)
- Λειτουργεί αυτόνομα με δικό της καύσιμο και εκκινητήρα

## Slide 4: 🔧 Διαδικασία Εκκίνησης
1. Έλεγχος κατάστασης μπαταριών
2. Άνοιγμα βαλβίδας παροχής καυσίμου
3. Εκκίνηση από πίνακα (ID92)
4. Έλεγχος λειτουργίας στον πίνακα ID93

## Slide 5: 📌 Έλεγχοι και Αυτοματισμοί
- Αυτόματη εκκίνηση σε απώλεια τάσης
- Χειροκίνητη επαναφορά μέσω ID panel
- Έλεγχος ανεμιστήρων, θερμαντήρων και alarm reset

## Slide 6: 🛠️ Panel IDs Συστήματος
- ID90–92: Έλεγχος και εκκίνηση
- ID93: Κατάσταση Emergency Generator
- ID94–95: Πίνακες διανομής 220/440V

## Slide 7: ✅ Κριτήρια Επιτυχούς Εκκίνησης
- Η τάση 440V είναι σταθερή στον πίνακα ID94
- Ο κινητήρας λειτουργεί σταθερά χωρίς alarm
- Ο αυτόματος διακόπτης είναι σε θέση ON

## Slide 8: 📝 Άσκηση Εμπέδωσης
1. Ποια είναι η διαδικασία χειροκίνητης εκκίνησης της EG;
2. Τι ελέγχεις στο panel ID93;
3. Πώς επιβεβαιώνεις ότι το σύστημα δίνει ρεύμα 440V;
4. Τι κάνεις αν η εκκίνηση αποτύχει;