## Slide 1: Σύστημα Πηδαλιουχίας (Steering Gear)
Προσομοιωτής VLCC 7S80ME

## Slide 2: 🎯 Σκοπός Μαθήματος
Οι μαθητές να κατανοήσουν τη λειτουργία του συστήματος πηδαλιουχίας και να εκτελέσουν τη διαδικασία ελέγχου και εκκίνησης σε προσομοιωτή.

## Slide 3: ⚙️ Λειτουργία Steering Gear
- Υδραυλικό σύστημα που κινεί το πηδάλιο
- Χρησιμοποιεί servo αντλίες για πίεση και κατεύθυνση
- Επιβλέπεται από το Bridge, ECR και τοπικά

## Slide 4: 🔧 Διαδικασία Εκκίνησης
1. Εκκίνηση 2 αντλιών servo λαδιού
2. Ρύθμιση 3ης αντλίας σε STANDBY
3. Έλεγχος χειροκίνητης λειτουργίας
4. Μετάβαση σε AUTO από το Bridge (ID132)

## Slide 5: 🧭 Τρόποι Χειρισμού
- HAND mode: χειροκίνητο από τοπικό πίνακα
- NFU: Non-follow up χειρισμός (γρήγορη απόκριση)
- AUTO: αυτόματη πορεία μέσω autopilot

## Slide 6: 📌 Πίνακες & Σημεία Ελέγχου
- ID132: Bridge mode selection
- ECR indications για πίεση, θέση servo, alarms
- Σύστημα backup & emergency steering

## Slide 7: 📝 Άσκηση Εμπέδωσης
1. Πώς ενεργοποιείται το steering από ECR;
2. Τι σημαίνει αν μια αντλία δεν ανταποκρίνεται;
3. Πώς μεταφέρεται η λειτουργία από Bridge σε Manual;
4. Ποια είναι η διαδικασία δοκιμής χειροκίνητου ελέγχου;