## Slide 1: ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙ
«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΖΑΚΗ ΠΕ 87.08

## Slide 2: ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ
Τα φυσικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφόσον κρίνεται ότι μπορούν να συμβάλλουν στη θεραπεία ή στην ανακούφιση του ασθενή από τα συμπτώματα της παθολογίας του.
Επιλέγονται από τον φυσικοθεραπευτή και εντάσσονται σ’ ένα γενικότερο πλαίσιο θεραπείας που περιλαμβάνει κι άλλα θεραπευτικά μέσα.
Συχνά γίνεται εφαρμογή ενός φυσικού μέσου όχι για να βοηθήσει άμεσα στη θεραπεία, αλλά προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα του επόμενου θεραπευτικού μέσου που θα εφαρμοστεί.

## Slide 3: ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΘΕΡΜΟΥ
ΕΠΙΠΟΛΗΣ | ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ
1. ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ | 1.ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
2. ΠΑΡΑΦΙΝΟΛΟΥΤΡΟ | 2. ΥΠΕΡΗΧΟΙ
3. ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ | 
4. ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ | 

## Slide 4: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
α. Αύξηση της αιματικής ροής και της οξυγόνωσης.
β. Αύξηση της ενζυματικής δραστηριότητας και του μεταβολισμού.
γ. Αύξηση της ταχύτητας νευρικής αγωγής των ερεθισμάτων.
δ. Αύξηση της ικανότητας διάτασης των κολλαγόνων ινών.
ε. Μείωση του μυϊκού σπασμού και του πόνου.
στ. Μείωση της δυσκαμψίας των αρθρώσεων.
ζ. Μείωση του οιδήματος και της φλεγμονής

## Slide 5: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
τοπική αύξηση της θερμοκρασίας
αγγειοδιαστολή
αύξηση της νευρικής αγωγιμότητας
αύξηση στο κατώφλι του πόνου
αύξηση του μεταβολικού ρυθμού και
αύξηση της ελαστικότητας του κολλαγόνου ιστού.

## Slide 6: ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
Θερμά επιθέματα: είναι θήκες κατασκευασμένες συνήθως από καραβόπανο, που περιέχουν σιλικόνη. Τοποθετούνται σε ζεστό νερό (70° - 75° C) για τουλάχιστον 2 ώρες και μπορούν να διατηρήσουν τη θερμότητά τους για περίπου 30 λεπτά.

## Slide 7: ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η περιοχή πρέπει να είναι ελεύθερη από ρούχα και κοσμήματα.
Αναπαυτική θέση ασθενούς
Επιλογή κατάλληλου μεγέθους επιθέματος ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής
Διάρκεια θεραπείας 15- 20 λεπτά
Η περιοχή μετά θα πρέπει να είναι ελαφρώς ερυθρή και ζεστή

## Slide 8: ΠΑΡΑΦΙΝΟΛΟΥΤΡΑ
είναι λιωμένη παραφίνη με ορυκτέλαιο, σε δοχείο του οποίου η θερμοκρασία ελέγχεται με θερμοστάτη. Η χρήση ορυκτέλαιου είναι απαραίτητη, ώστε να μειωθεί η θερμοκρασία στην οποία λιώνει η παραφίνη, δηλαδή από 54° C να γίνει 45° C. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται δυνατή η εφαρμογή του παραφινόλουτρου, διότι διαφορετικά η υψηλή θερμοκρασία των 54° C θα έκαιγε το δέρμα του ασθενή.

## Slide 9: ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το μέλος καθαρίζεται και αφαιρούνται ρούχα και κοσμήματα
Αναπαυτική θέση
Το μέλος βυθίζεται χωρίς να ακουμπά τον πυθμένα
3 διαφορετικές μεθόδους
Τέλος τυλίγεται με πετσέτα και παραμένει για 20 λεπτά
Διατηρηση μέλους μέσα για 20 λεπτά
Βύθιση 1-2φορές και μετά διατήρηση μέσα για 20λεπτά
Βύθιση 6-12φορές ώστε να δημιουργηθεί ένα γάντι

## Slide 10: ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
είναι ακτινοβολία που παράγεται από ειδικούς λαμπτήρες. Η υπέρυθρη ακτινοβολία, όταν απορροφηθεί από τον οργανισμό, παράγει θερμότητα.

## Slide 11: ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η περιοχή πρέπει να είναι ελεύθερη από ρούχα και κοσμήματα.
Αναπαυτική θέση ασθενούς
Η θέση του λαμπτήρα είναι τέτοια, ώστε οι ακτίνες να πέφτουν κάθετα στη θεραπευόμενη περιοχή
απόσταση του λαμπτήρα από τον ασθενή πρέπει να είναι 45 - 60 εκ.
Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται μια ευχάριστη ζέστη
Διάρκεια θεραπείας 15- 30 λεπτά

## Slide 12: ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
η ακτινοβολία αυτή παράγεται από ειδικούς λαμπτήρες. Τα αποτελέσματά της στον ανθρώπινο οργανισμό εμφανίζονται τουλάχιστον μια ώρα μετά από το τέλος της εφαρμογής της. Προκαλεί παραγωγή ερυθήματος, επιδερμική υπερπλασία και σύνθεση βιταμίνης D.

## Slide 13: ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο ασθενής φορά ειδικά γυαλιά
Η περιοχή πρέπει να είναι καθαρή και ελεύθερη από ρούχα και κοσμήματα
Καλύπτονται οι περιοχές που δεν πρέπει να εκτεθούν στην υπεριώδη ακτινοβολία
Ο ασθενής τοποθετείται σε αναπαυτική θέση
Ο λαμπτήρας θα τοποθετηθεί στην απόσταση που είχε τοποθετηθεί κατά τη δοκιμασία ελάχιστης δόσεως για ερύθημα και σε τέτοια θέση, ώστε οι ακτίνες να πέφτουν κάθετα στην προς θεραπεία περιοχή.

## Slide 14: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Από την παραπάνω σύντομη αναφορά σε όλα τα επιπολής φυσικά μέσα θερμού, γίνεται σαφές ότι για τη σωστή και με ασφάλεια εφαρμογή τους είναι απολύτως απαραίτητη η συνεργασία του ασθενή.

## Slide 15: ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΘΕΡΜΟΥ :ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
στη φυσικοθεραπεία χρησιμοποιούνται διαθερμίες βραχέων κυμάτων
(με συχνότητα 10 - 100 MHz και μήκος κύματος 3 - 30m) &
μικροκυμάτων (με συχνότητα 300 - 300 MHz και μήκος κύματος 1 mm - 1 m).

## Slide 16: ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αφαίρεση κοσμημάτων και ρούχων της περιοχής
Καθαρισμός περιοχής
Αναπαυτική θέση ασθενούς
3διαφορετικοί τρόποι εφαρμογής :
εφαρμογή με επαγωγικό ελικοειδή εφαρμοστή της μορφής καλωδίου
εφαρμογή με επαγωγικό ελικοειδή εφαρμοστή της μορφής πτυσσόμενου τυμπάνου
εφαρμογή με τοποθέτηση δύο τυμπάνων ή ηλεκτροδίων

## Slide 17: ΥΠΕΡΗΧΟΙ
στη φυσικοθεραπεία χρησιμοποιούνται οι υπέρηχοι, δηλαδή ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας (πάνω από 20.000 Hz). Εξαιτίας αυτής της υψηλής συχνότητάς τους, δεν μπορεί να τα ακούσει ανθρώπινο αυτί. Στους θεραπευτικούς υπερήχους η συχνότητα που χρησιμοποιείται είναι 0.7 έως 3.3 ΜΗz.

## Slide 18: ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
3Τύποι εφαρμογής:
Χρόνος εφαρμογής: 5-10 λεπτά
Εφαρμογή συνεχών ή διακοπτόμενων υπερήχων με συνεχή κίνηση της κεφαλής
Εφαρμογή διακοπτόμενων υπερήχων με σταθερή την κεφαλή
Εφαρμογή συνεχών υπερήχων στο νερό με σταθερή κεφαλή ή με κινούμενη

## Slide 19: ΘΥΜΑΜΑΙ ΌΤΙ:
Επιλέγω πάντα αναπαυτική θέση
Η κεφαλή τοποθετείται πάντα κάθετα στην προς θεραπεία περιοχή
Αργή, συνεχής &κυκλική κίνηση του υπερήχου
Ο ασθενής δεν πρέπει να αισθάνεται πόνο (σε υψηλή ένταση) ή κάψιμο (ανεπάρκεια ενδιάμεσου υλικού)
Σε εφαρμογή στο νερό, δε θέλω το σχηματισμό φυσαλίδων επάνω στην κεφαλή του υπερήχου, διότι προκαλούν συσσώρευση κυμάτων

## Slide 20: ΦΩΝΟΦΟΡΕΣΗ
Η χρήση υπερήχου σε συνδυασμό με κάποιο φάρμακο σε μορφή αλοιφής (αντιφλεγμονώδη ή αναλγητικά)
Συνεχή κίνηση κεφαλής υπερήχου
Αποτελεσματικότερες παράμετροι είναι: συχνότητα 3 ΜΗz (βελτιώνει τη διεισδυτικότητα), ένταση 0.5 - 0.75 W/cm2 και διάρκεια 5 - 10 λεπτά.

## Slide 21: ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ψυχρά επιθέματα
Μάλαξη με πάγο
Εμβάπτιση μέλους σε παγωμένο νερό
Ψυκτικά σπρέυ
Σε καμία εφαρμογή των φυσικών μέσων κρύου δεν πρέπει να πονά ο ασθενής.

## Slide 22: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Γενικά η εφαρμογή οποιασδήποτε μορφής φυσικού μέσου κρύου θα προκαλεί στο ανθρώπινο σώμα:
άμεση αγγειοσυστολή και
τοπική μείωση της κυκλοφορίας του αίματος,
τοπική δευτερογενή αντίδραση αγγειοδιαστολής,
μείωση της ταχύτητας της νευρικής αγωγιμότητας,
αύξηση του κατωφλίου του πόνου,
ελάττωση μυϊκού σπασμού και
μείωση του μεταβολικού ρυθμού.

## Slide 23: ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αφαιρούνται τα ρούχα & τα κοσμήματα
Επιλογή αναπαυτικής θέσης
Ανάρροπη θέση εάν υπάρχει οίδημα
Τυλίγεται σε πετσέτα
Ο χρόνος εφαρμογής εξαρτάται από την ποιότητα του ιστού, την αγγειοβρίθεια, τη θερμοκρασία του επιθέματος κ.ά.
Ο χρόνος εφαρμογής κυμαίνεται από 10 έως και 20 λεπτά.

## Slide 24: ΜΑΛΑΞΗ ΜΕ ΠΑΓΟ
χρησιμοποιούνται κομμάτια πάγου για να γίνει μάλαξη σε συγκεκριμένα τμήματα του σώματος.

## Slide 25: ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
αφαιρούνται ρούχα και κοσμήματα από την προς θεραπεία περιοχή.
Τοποθετείται πετσέτα γύρω από την περιοχή της εφαρμογής, ώστε να σκουπίζονται τα νερά κατά τη διάρκεια της θεραπείας
Γίνεται μάλαξη στην περιοχή με μικρές κυκλικές κινήσεις του πάγου.
Η θεραπεία διαρκεί 5 - 10 λεπτά.

## Slide 26: ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
γίνεται εμβάπτιση του θεραπευόμενου μέλους σε δοχείο με κρύο νερό.
Η θερμοκρασία του νερού κυμαίνεται από 0 - 25° C.
Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από τη θερμοκρασία του νερού.

## Slide 27: ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΠΡΕΙ
είναι σπρέυ που περιέχουν σε υγρή μορφή αιθυλοχλωρίδιο ή φθωριούχο μεθάνιο.
Αυτές οι ουσίες ψεκάζονται πάνω στην πάσχουσα περιοχή.
Έχουν τη χαρακτηριστική ιδιότητα να εξατμίζονται πολύ γρήγορα και να απορροφούν μεγάλες ποσότητες θερμότητας από την περιοχή στην οποία εφαρμόζονται.
Χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις που απαιτείται άμεση μείωση της θερμοκρασίας, π.χ. αμέσως μετά από ένα μυϊκό τραυματισμό.

## Slide 28: ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
για να γίνει ο ψεκασμός, πρέπει να βρίσκεται το σπρέυ 45 εκατοστά μακριά από το δέρμα.
Ο ψεκασμός θα γίνει έτσι ώστε το υγρό να προσκρούει στο δέρμα με γωνία 30°.
Αν η εφαρμογή του ψυκτικού σπρέυ γίνεται κοντά στο κεφάλι, θα πρέπει κατά τη διάρκειά του ο ασθενής να μην εισπνέει (κυρίως στα σπρέυ αιθυλοχλωριδίου)