## Slide 1
ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ
Γ ΕΠΑΛ – ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΖΑΚΗ ΠΕ87.08
ΣΧ. ΕΤΟΣ 2024-25

## Slide 2: ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ
Θεωρείται ο ερεθισμός που το βασικότερο και ουσιαστικότερο αποτέλεσμα που προκύπτει από την εφαρμογή του είναι η ελάττωση του πόνου.
Τα κυριότερα είδη ηλεκτρικών ρευμάτων που χρησιμοποιούνται για την ελάττωση ή αναστολή του πόνου είναι:
Ο TENS
Τα παρεμβαλλόμενα
Τα διαδυναμικά

## Slide 3: T.E.N.S.
“Transcutaneus Electrica Nerve Stimulation” =Διαδερμικός Ηλεκτρικός Νευρικός Ερεθισμός.
Ο T.E.N.S., χαρακτηρίζεται σαν η πιο σύγχρονη μορφή αναλγητικών ηλεκτρικών ρευμάτων και τα αναλγητικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του θεωρούνται ικανοποιητικότερα από τα αναλγητικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των παραδοσιακών αναλγητικών ρευμάτων.

## Slide 4: T.E.N.S. ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ
Η ελάττωση ή η αναστολή του πόνου που προκύπτει από την εφαρμογή του T.E.N.S. , οφείλεται στην επίδρασή του στα ακόλουθα επίπεδα του Κ.Ν.Σ.
οπίσθιο νωτιαίο κέρατο “GATE THEORY CONTROL”.
εσωτερικά 3ης & 4ης κοιλίας εγκεφάλου, περιυδραγώγιμος φαιά ουσία “Εγκεφαλίνες”.
υπόφυση, “ Β- εντρορφίνη”.

## Slide 5: “GATE THEORY” - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Συμβατικός ή κλασικός T.E.N.S.
Διάρκεια ώσης: 50- 130 microseconds
Συχνότητα:40-100 ώσεις/sec
Ένταση: χαμηλή
Διάρκεια θεραπείας: 45sec- 2min- 10min.

## Slide 6: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ T.E.N.S.
Σειρά από ερευνητικές προσπάθειες των τελευταίων ετών ισχυροποιούν την άποψηότι η χρήση του TENS, για αναστολή οξύ και χρόνιου πόνουστο επίπεδο του νωτιαίου μυελού, έχει πολύ καλά αποτελέσματα.
Συγκριτικές έρευνες ισχυροποιούν την άποψη ότι η χρήση του T.E.N.S., έχει καλύτερα αποτελέσματαστον οξύπόνο από ότι στο χρόνιο. Ιδιαίτερα σε οξύ στάδιο αυχενικού συνδρόμου και σε οξύ στάδιο οσφυαλγίας, το 85% των ασθενών ανακουφίστηκαν πλήρως από τον οξύ πόνο με την κατάλληλη χρήση του T.E.N.S.

## Slide 7: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΝΕΣ- ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ο ερεθισμός των περιοχών έκκρισης εγκεφαλινών μέσω του δέρματος, επιτυγχάνεται με T.E.N.S. και η καλύτερη μορφή του θεωρείται ο “Hyperstimulation”.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:
Συχνότητα: 4 ώσεις /sec
Ένταση: μεγάλη
Διάρκεια ώσης: 10msec
Διάρκεια θεραπείας: ώρες

## Slide 8: αιτιολογηση παραμετρων
η μορφή “Hyperstimulation” με T.E.N.S. δεν είναι πολύ διαδομένη σήμερα, λόγω του γεγονότος ότι η αναλγησία η οποία προκαλεί δεν έιναι άμεση, αλλά χρειάζεται σχολαστική επιλογή σημείων εφαρμογής του δέρματος και επίμονη προσπάθεια στην εφαρμογή του.
η δράση των εγκεφαλινών μετά την έκκρισή τους διαρκεί μόνο 2 λεπτά.
ο συνεχής ερεθισμός περιοχής έκκρισής τους για να υπάρχει συνέχεια στην αναλγησία που προκαλούν.

## Slide 9: Β- ΕΝΤΟΡΦΙΝΗ & T.E.N.S.
Η Β-εντορφίνη, είναι ένα μεγάλο άτομο πεπτιδίου και συνίσταται από μεγάλη αλυσίδα αμινοξέων. Οι μέχρι τώρα έρευνες ενισχύουν την άποψη ότι εκκρίνεται αποκλειστικά από την υπόφυση συνδέεταιμε τους υποδοχείς οπίου των διάφορων π[εριοχών του Κ.Ν.Σ.,όπως οι εγκεφαλίνες, αλλά σε αντίθεση με τις εγκεφαλίνες δεν αδρανοποιείται εύκολα από τα αανδρανοποιητικά ένζυμα.
Η Β- εντορφίνη μοιάζει περισσότερο με τη μορφίνη από ότι οι εγκεφαλίνες και ως προς την υφή και ως προς την αναλγητική δράση.

## Slide 10
ο μηχανισμός δράσης της στην αναστολή του πόνου είναι ίδιος με εκείνο των εγκεφαλινών.
η μισή διάρκεια ζωής της είναι 4 ώρες ενώ των εγκεφαλινών περίπου 2λεπτά.
‘Ετσι μπορούμε να πούμε ότι όταν εκκρίνεται και συνδέεται με τους υποδοχείς οπίου συντελεί σε αναλγησία μεγάλης χρονικής διάρκειας σε σχέση με τις εγκεφαλίνες που συντελούν σε αναλγησία μικρής χρονικής διάρκειας.

## Slide 11
Ηλεκτρικός ερεθισμος της υπόφυσης, σε πειράματα σε ζώα, απέδειξε ότι προκαλέι έκκριση μεγάλης ποσοότητας Β εντορφίνης, που συντελεί σε αναλγησία μεγάλης χρονικής διάρκειας.
ο Ηλεκτροβελονισμός, με τη χρήση T.E.N.S., διαφόρων σημείων του δέρματος (σημεία βελονισμού), μπορεί να προκαλέσει έκκριση Β εντορφίνης και ελάττωση ή αναστολή του πόνου στο επίπεδο νωτιαίου μυελού.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:
Διάρκεια ώσης: 200-500microseconds
Συχνότητα: 7-14 ώσεις/sec
Ένταση: μεγάλη (μυική σύσπαση)
Διάρκεια θεραπείας: ώρες ή εβδομάδες

## Slide 12: ΕΦΑΡΜΟΓΗ T.E.N.S.
Αποτελεσματικότητα T.E.N.S.στην καταπολέμηση οξέων και χρόνιων πόνων που προέρχονται από:
αυχενικό σύνδρομο
υψηλή ή χαμηλή πάθηση Ο.Μ.Σ.Σ.
κακώσεις περιφερικών νεύρων
κακώσεις συνδέσμων
μυικές διατάσεις και θλάσεις
αρθρίτιτδες και θυλακίτιδες
χειρουργικές επεμβάσεις

## Slide 13
Στις παραπάνω περιπτώσεις ο πόνος συνήθως προκαλεί τοπικό μυικό σπασμό, ο οποίος προκαλεί δυσλειτουργία παρακείμενων αρθρώσεων και μείωση της κυκλοφορίας του αίματος στην περιοχή.
έτσι η πάσχουσα περιοχή δεν είναι δυνατό να αποσυμφορηθεί από τα μεταβολικά παράγωγα τα οποία αθρίζονται στην περιοχή, δημιουργούν μεγαλύτερο ερεθισμό και αυξάνουν τον πόνο.
για την εξασφάλιση καλύτερης κυκλοφορίας και χαλάρωση της περιοχής, χρειάζεται να εφαρμόζεται κάποια μορφή θερμοθεραπείας, μετά μια ήπια μορφή μάλαξης και ενεργητική κινητοποίηση της περιοχής.

## Slide 14
Μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί παρενέργειες που να καθιστούν επικίνδυνη τη χρήση του.
Το πιο συνηθισμένο πρόβλημα που συνδέεται με την εφαρμογή του είναι η εμφανιζόμενη σε μερικές περιπτώσεις αντίθετη αντίδραση “adverse reaction” του δέρματος στον ηλεκτρισμό, στον ιμάντα που χρησιμοποιείται για τη στερέωση των ηλεκτροδίων ή στο ενδιάμεσο υλικό μεταξύ ηλεκτροδίων και δέρματος.

## Slide 15: ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
σε ασθενείς που έχουν βηματοδότη, γιατί μπορεί το ρεύμα του ΤΕΝΣ μπορεί να παρεμβληθείσε αυτό του βηματοδότη και να τον αποσυντονίσει
πάνω από τον καροτιδικό κόλπο
στην εγκυμοσύνη. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εφαρμόζεται με την ίδια προσοχή που εφαρμόζονται διαθερμίες.

## Slide 16: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ “T.E.N.S.”
Η αποτελεσματικότητα του T.E.N.S. στην καταπολέμηση του πόνου, εξαρτάται από οχτώ παράγοντες:
επιλογή κατάλληλης συσκευής
επιλογή κατάλληλων μορφών κυμάτων και παραμέτρων
κατάλληλη ρύθμιση συσκευών
επιλογή κατάλληλων ηλεκτροδίων
επιλογή κατάλληλων μορφών
επιλογή κατάληλων περιοχών τοποθέτησης ηλεκτροδίων
επιλογή κατάληλων τρόπων τοποθέτησης ηλεκτροδίων
σχολαστική επιλογή κατάλληλων σημείων ερεθισμού

## Slide 17: ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΡΦΩΝ T.E.N.S.- 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Για οποιοδήποτε είδος πόνου: οξύ, υποξύ, χρόνιο, σαφώς καθορισμένο ή βαθύ ακαθόριστο, επιλέγεται η κλασική μορφή ΤΕΝΣ.
Για τα είδη του όχι καλά εντοπισμένου χρόνιου και βαθύ ακαθόριστου πόνου, εφόσον η κλασική μορφή δεν έχει καλό αναλγητικό αποτέλεσμα, επιλέγεται πρώτα η μορφή Ηλεκτροβελονισμού και μετά του Hyperstimulation.
Στην περίπτωση του Ηλεκτροβελονισμού και του Hyperstimulation , χρειάζεται θεραπεία μεγάλης διάρκειας.
αν δεν επέλθει αναλγησία, μετά από μεγάλης χρονικής διάρκειας εφαρμογή ηλεκτροβελονισμού και Hyperstimulation, τότε χρειάζεται επειλογή νέων σημείων εφαρμογής των ηλεκτροδίων και νέα προσπάθεια, μεγάλης χρονικής διάρκειας εφαρμογής των 2 αυτών μορφών.

## Slide 18
Το καλύτερο αναλγητικό αποτέλεσμα σε δύσκολες περιπτώσεις έχει η ταυτόχρονη εφαρμογή, με μία ή και δύο συσκευές με δύο κανάλια η καθεμία και των τριών μορφών ΤΕΝΣ αν είναι δυνατόν.
Ιεραρχώντας τις τρεις μορφές TENS, το καλύτερο αναλγητικό αποτέλεσμα έχει η κλασική του μορφή για τις περιπτώσεις του οξέος και υποξέος σαφώς εντοπισμένου πόνου, μετά ο ηλεκτροβελονισμός και τέλος Hyperstimulation.
Εάν ακολουθηθούν οι οδηγίες για τη σωστή εφαρμογή, ο πόνος υποχωρεί ή αναστέλλεται συνήθως στα πρώτα 10 λεπτά ή το πολύ σε 20, μετά την εφαρμογή του κλασικού TENS. Με τις άλλες μορφές TENS, ο πόνος υποχωρεί ή αναστέλλεται στα 10-30 λεπτά ή το πολύ σε μία ώρα. Εάν δεν έχουμε αυτά τα αποτελέσματα αλλάζουμε τη θέση των ηλεκτροδίων.

## Slide 19
Η κλασική μορφή TENS, είναι καλό να εφαρμόζεται σε περιοχές που είναι τμηματικά συνδεδεμένες με την πηγή του πόνου, χωρίς όμως να περιέχουν κινητικά σημεία.
η ρύθμιση του εύρους παλμού και της έντασης για τον κλασικό TENS, πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο ασθενής μόλις να μην αισθάνεται μυική σύσπαση κάτω από τα ηλεκτρόδια.
για την επιτυχία του ηλεκτροβελονισμού και του Hyperstimulation, απαιτούνται δυνατές ορατές μυικές συσπάσεις. Για αυτό οι περιοχές που είναι τμηματικά συνδεδεμένες με την πηγή του πόνου, και περιλαμβάνουν εκτός των άλλων ειδικών σημείων και κινητικά σημεία, ενδείκνυνται για ερεθισμό. Οι περιοχές αυτές ενδείκνυνται για έντονο ερεθισμό, διότι τα ερεθίσματα θα διοχετευτούν μέσω μεγάλου αριθμού νευρικών ινών στο Κ.Ν.Σ.και θα βοηθήσουν στην απελευθέρωση ενδογενών οπιούχων ουσιών.

## Slide 20: ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ TENS
Οι επιλογές περιοχών τοποθέτησης των ηλεκτροδίων είναι πολλές και πρέπει να βασίζονται σε φυσιολογικές και ανατομικές αρχές. Οι επιλογές αυτές εξαρτώνται από την αιτιολογία, την τοποθεσία και το χαρακτήρα του πόνου.

## Slide 21
Για να θεωρηθεί μια περιοχή κατάλληλη για τοποθέτηση ηλεκτροδίων πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προυποθέσεις:
να είναι περιοχή όπου ο ερεθισμός μπορεί να οδηγηθεί εύκολα στο ΚΝΣ.
να είναι λεία, ώστε να εφαρμόζεται καλά το ηλεκτρόδιο (αποκλεισμός οστικών προεξοχών, περιοχές με μαλλιά).
να είναι περιοχή που να συνδέεται ανατομικά και φυσιολογικά με την πηγή του πόνου.
να είναι περιοχή με σαφή ανατομικό εντοπισμό.

## Slide 22
Για να σκιαγραφηθεί καλύτερα μια τέτοια περιοχή πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ειδικό σημείο.
Σαν ειδικό σημείο ορίζουμε ένα κινητικό σημείο, ένα σημείο βελονισμού, ένα σημείο πυροδότησης (trigger point), ή ένα επιφανειακό σημείο περιφερικού νεύρου.
Τα κινητικά σημεία σαν ανατομικές ενότητες έχουν καθιερωθεί από τον Koers και είναι επιφανειακά σημεία, εκεί όπου το κύριο νευρικό στέλεχος εισέρχεται στο μυ.
Τα σημεία βελονισμού βρίσκονται πάνω στην πύλη εισόδου των νεύρων στους μυς και στα σημεία πυκνών συγκεντρώσεων συγκεκριμένων ή πολλαπλών νευρικών απολήξεων αισθητικών οργάνων.
Τα σημεία πυροδότησης μπορεί να εμφανίζονται σαν υπερδραστήριοι μυικές άτρακτοι, σαν όργανα Golgi, ή σαν απολήξεις Purkeni.
Τα επιφανεικά σημεία περιφερικών νεύρων βρίσκονται στις περιοχές που τα περιφερικά νεύρα έρχονται στην επιφάνεια.

## Slide 23
Από αυτή την ανατομική σκιαγράφηση των ανωτέρων σημείων καταλαβαίνει κανείς ότι οι θέσεις πολλών σημείων βελονισμού (όχι όλων), είναι ίδιες με τις θέσεις των κινητικών σημείων ή σημείων πυροδότησης.
Έτσι πολλές περιοχές εφαρμογής ηλεκτροδίων TENS, συνδυάζουν χαρακτηριστικές ιδιότητες δύο ή και περισσότερων διαφορετικών ειδικών σημείων.

## Slide 24: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΤΕΝΣ
Ομόπλευρη και Αμφοτερόπλευση τοποθέτηση
Τοποθέτηση στην Αντίθετη πλευρά
Πολλαπλή τοποθέτηση ηλεκτροδίων (δυνατότητα εφαρμογής πάνω από 4 ηλεκτρόδια)
Τριγωνική, Τετράγωνη και Σταυρωτή τοποθέτηση
Τοποθέτηση σε περιοχές άσχετες με την πηγή του πόνου
Υπερκρανιακή τοποθέτηση
Ακριβής θέση των ειδικών σημείων