## Slide 1
Αντιδράσεις καύσης 2 – καύση με ατμοσφαιρικό αέρα.
Οι περισσότερες καύσεις γύρω μας, δεν πραγματοποιούνται με καθαρό Ο2, αλλά με ατμοσφαιρικό αέρα.
Ο ατμοσφαιρικός αέρας αποτελείται περίπου κατά 80 % V/V N2 και 20 % V/V Ο2.
Το Ν2 είναι άκαυστο αέριο (δεν καίγεται), επομένως μόνο το 20 % των μορίων του αέρα συμμετέχει σε μια αντίδραση καύσης. Το υπόλοιπο 80 % θεωρείται καυσαέριο.
Παράδειγμα. Πλήρης καύση CH4 με την απαιτούμενη ποσότητα αέρα:
CH4 +2O2 → CO2 + 2H2O
CH4: καύσιμο CO2, H2O, Ν2: καυσαέρια.
Πόσα mol αέρα απαιτούνται για την πλήρη καύση 5 mol CH4. Πόσα mol Ν2 περιέχονται στα καυσαέρια.
VO2 = 20 % Vαέρα ή Vαέρα = 5 VO2.
Επειδή τα συστατικά του αέρα είναι μετρημένα σε ίδιες συνθήκες η αναλογία των όγκων είναι ίση με την αναλογία mol των αερίων.
nαέρα = 5nO2 και nN2 = 4nΟ2
nαέρα = 5nO2 = 50 mol και nN2 = 4nΟ2 = 40 mol.
n (mol) | CH4 | + 2O2 | → | CO2 | + 2H2O
Αναλογία | 1 | 2 |  | 1 | 2
mol | 5 | 10 |  | 5 | 5

## Slide 2
Αντιδράσεις καύσης 2 – καύση με ατμοσφαιρικό αέρα.
Άσκηση 2. Πόσα L ατμοσφαιρικού αέρα μετρημένα σε S.T.P. συνθήκες απαιτούνται για την πλήρη καύση: γ. 19 g C3H8O2.
n = ή n = ή n = = 0,25 mol.
VO2 = nO2 · Vm ή VO2 = 1,5 mol · 22,4 = 33,6 L.
Vαέρα = 5VO2 ή Vαέρα = 5 · 33,6 = 168 L.
Άσκηση 3. Ποια είναι η σύσταση, σε g, των καυσαερίων που παράγονται από την πλήρη καύση: α. 14 g C10H20 με την απαιτούμενη ποσότητα Ο2.
n = ή n = ή n = = 0,1 mol.
mCO2 = nCO2 · MrCO2 ή mCO2 = 1 · 44 = 44 g
mH2O = nH2O · MrH2O ή mH2O = 1 · 18 = 18 g
n (mol) | C3H8O2 | + 6O2 | → | 3CO2 | + 4H2O
Αναλογία | 1 | 6 |  | 3 | 4
mol | 0,25 | 1,5 |  | 0,75 | 1
n (mol) | C10H20 | + 15O2 | → | 10CO2 | + 10H2O
Αναλογία | 1 | 15 |  | 10 | 10
mol | 0,1 | 1,5 |  | 1 | 1

## Slide 3
Αντιδράσεις καύσης 2 – καύση με ατμοσφαιρικό αέρα.
Άσκηση 4. Ποια είναι η συνολική μάζα, σε g, των καυσαερίων που παράγονται από την πλήρη καύση:
α. 0,25 mol πεντανίου με την απαιτούμενη ποσότητα ατμοσφαιρικού αέρα.
VO2 = 20 % Vαέρα ή Vαέρα = 5 VO2.
Επειδή τα συστατικά του αέρα είναι μετρημένα σε ίδιες συνθήκες η αναλογία των όγκων είναι ίση με την αναλογία mol των αερίων.
nαέρα = 5nO2 και nN2 = 4nΟ2
mCO2 = nCO2 · MrCO2 ή mCO2 = 1,25 · 44 = 55 g
mH2O = nH2O · MrH2O ή mH2O = 1,5 · 18 = 27 g
mN2 = nN2 · MrN2 ή mN2 = 4nO2 · MrN2 ή mCO2 = 8 · 28 = 224 g.
Συνολική μάζα: 55 + 27 + 224 = 306 g.
Άσκηση 5. Να υπολογίσετε την αρχική μάζα της οργανικής ένωσης που πρέπει να καεί πλήρως με την απαιτούμενη ποσότητα Ο2, έτσι ώστε να παραχθούν: γ. 620 g καυσαερίων ΣΥΝΟΛΙΚΑ. Οργανική ένωση που καίγεται: αιθένιο.
mCO2 = nCO2 · MrCO2 ή mCO2 = 2n · 44 = 88n g
mH2O = nH2O · MrH2O ή mH2O = 2n · 18 = 36n g
Συνολικά: 88n + 36n = 620 ή 124n = 620 ή n = 5 mol.
mC2H4 = nC2H4 · MrC2H4 ή mC2H4 = 5 · (2 · 12 + 4 · 1) = 140 g.
n (mol) | C5H12 | + 8O2 | → | 5CO2 | + 6H2O
Αναλογία | 1 | 8 |  | 5 | 6
mol | 0,25 | 2 |  | 1,25 | 1,5
n (mol) | C2H4 | + 3O2 | → | 2CO2 | + 2H2O
Αναλογία | 1 | 3 |  | 2 | 2
mol | n | 3n |  | 2n | 2n