## Slide 1
ρευστά
υγρά
αέρια

## Slide 2
ρευστά
Τα ρευστά δεν έχουν σταθερό σχήμα… αλλά παίρνουν κάθε φορά το σχήμα του δοχείου, μέσα στο οποίο βρίσκονται.
Ρευστά είναι ο αέρας, το νερό , το πετρέλαιο, το μέλι και άλλα….

## Slide 3
Ρευστά
Ένα ρευστό πιέζει κάθε επιφάνεια με την οποία βρίσκεται σε επαφή.

## Slide 4
Η πίεση που ασκεί ένα υγρό που ισορροπεί (δεν ρέει), σε μια επιφάνεια με την οποία έρχεται σε επαφή, ονομάζεται υδροστατική πίεση pυδρ.
υδροστατική πίεση
F
F
F
F
F

## Slide 5
Η υδροστατική πίεση οφείλεται στην βαρυτική δύναμη που δέχεται από την γη, το υγρό που βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια.
Υδροστατική πίεση
Ελεύθερη επιφάνεια υγρού
Μια επιφάνεια μέσα σε υγρό που δεν ρέει
Η πίεση που ασκεί ένα υγρό που ισορροπεί (δεν ρέει), σε μια επιφάνεια με την οποία έρχεται σε επαφή, ονομάζεται υδροστατική πίεση.

## Slide 6
Μια επιφάνεια που βρίσκεται μέσα σε ένα υγρό , δέχεται μια πίεση που ονομάζεται υδροστατική πίεση.
Η υδροστατική πίεση οφείλεται στην βαρυτική δύναμη (w) που δέχεται από την γη, το υγρό που βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια.
Υδροστατική πίεση
Υγρό που βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια
w
Μια επιφάνεια μέσα σε υγρό που δεν ρέει

## Slide 7
Η υδροστατική πίεση που δέχεται μια επιφάνεια που βρίσκεται μέσα σε ένα υγρό είναι:
Νόμος υδροστατικής πίεσης
Ανάλογη με το βάθος της επιφάνειας (h).Δηλαδή όσο αυξάνεται το βάθος τόσο αυξάνεται και η υδροστατική πίεση
Ελεύθερη επιφάνεια υγρού
h
Ανάλογη της πυκνότητας του υγρού . Όσο μεγαλύτερη η πυκνότητα του υγρού τόσο μεγαλύτερη και η πίεση που ασκείται στην επιφάνεια.
Ανάλογη της επιτάχυνσης της βαρύτητας (g)

## Slide 8
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1631
Σε αυτό το σύνδεσμο βλέπουμε την μέτρηση της υδροστατικής πίεσης με μανόμετρο.
μανόμετρο
Τα μανόμετρα είναι όργανα με τα οποία μετράμε την πίεση σε υγρά

## Slide 9
Η υδροστατική πίεση που δέχεται μια επιφάνεια που βρίσκεται μέσα σε ένα υγρό είναι:
Νόμος υδροστατικής πίεσης
h
p = ρ . g . h
Υδροστατική πίεση
(π.χ 98 Ρα)
Πυκνότητα υγρού (π.χ. 1000kg / m3 )
Επιτάχυνση βαρύτητας (10m/s2 )
Βάθος (π.χ. 10m)

## Slide 10
Η υδροστατική πίεση που δέχεται μια επιφάνεια που βρίσκεται μέσα σε ένα υγρό είναι:
Νόμος υδροστατική ς πίεσης
h
p = ρ . g . h
Προσοχή το βάθος στο τύπο πρέπει να είναι σε μέτρα
Νόμος Υδροστατικής Πίεσης

## Slide 11
Ρευστό που δεν ρέει…
Το υγρό που δεν ρέει… έχει την ίδια υδροστατική πίεση σε σημεία του υγρού που βρίσκονται στο ίδιο βάθος …
3Ρα
3Ρα
2Ρα
2Ρα

## Slide 12
Ρευστό που ρέει…
Το υγρό που φαίνεται στην εικόνα ρέει… άρα η υδροστατική πίεση σε σημεία του υγρού που βρίσκονται στο ίδιο βάθος … δεν θα είναι η ίδια….
6Ρα
4Ρα
3Ρα
5Ρα
2Ρα

## Slide 13
Ρευστό που δεν ρέει… - Αρχή συγκοινωνούντων δοχείων
Το υγρό που βρίσκεται μέσα στο ποτήρι δεν ρέει… άρα η υδροστατική πίεση σε σημεία του νερού που βρίσκονται στο ίδιο βάθος … θα είναι η ίδια….
Για να είναι όμως ίδια η υδροστατική πίεση θα πρέπει τα σημεία να βρίσκονται στο ίδιο βάθος……
3Ρα
4Ρα
3Ρα
2Ρα
2Ρα

## Slide 14
Στην εικόνα φαίνονται 5 γυάλινα δοχεία που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός γυάλινα σωλήνα. Αυτά τα δοχεία ονομάζονται συγκοινωνούντα δοχεία….

## Slide 15
Ρευστό που δεν ρέει… - Αρχή συγκοινωνούντων δοχείων
Το υγρό που βρίσκεται μέσα στα συγκοινωνούντα δοχεία δεν ρέει… άρα η υδροστατική πίεση σε σημεία του νερού που βρίσκονται στο ίδιο βάθος … θα είναι η ίδια….
Για να είναι όμως ίδια η υδροστατική πίεση θα πρέπει τα σημεία να βρίσκονται στο ίδιο βάθος……γιαυτό η ελεύθερη επιφάνεια του υγρού σε όλα τα δοχεία , βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο
3Ρα
5Ρα
3Ρα
3Ρα
3Ρα
3Ρα
5Ρα
5Ρα
5Ρα
5Ρα