## Slide 1
Ηλεκτρική ενέργεια
  Ηλεκτρική ενέργεια : η ενέργεια που μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα……
  Δηλαδή ενέργεια που μεταφέρουν τα φορτισμένα σωματίδια (π.χ. ηλεκτρόνια) που κινούνται προς μια κατεύθυνση…

## Slide 2
Ηλεκτρικό κύκλωμα - ηλεκτρικές πηγές
Ηλεκτρικές πηγές είναι συσκευές που μετατρέπουν κάποια μορφή ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια.
Σε αυτό το σχήμα η μπαταρία δίνει ενέργεια στα ηλεκτρόνια για να κινηθούν…..
Ηλεκτρικές πηγές είναι οι μπαταρίες…. γεννήτριες κ.α…

## Slide 3
Ηλεκτρικό κύκλωμα - ηλεκτρικές πηγές

## Slide 4
Ηλεκτρικό κύκλωμα - καταναλωτές
Καταναλωτές είναι συσκευές που μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε άλλη μορφή ενέργειας.
Σε αυτό το σχήμα τα ηλεκτρόνια δίνουν ενέργεια στις λάμπες..
Καταναλωτές είναι οι λάμπες, ψυγεία, κ.α…

## Slide 5
Ηλεκτρικό κύκλωμα - καταναλωτές

## Slide 6
ΔΙΠΟΛΑ
Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούμε έχουν δύο άκρα – δύο πόλους, έναν θετικό και έναν αρνητικό.
Με αυτούς τους πόλους οι διαφορές συσκευές συνδέονται με το ηλεκτρικό κύκλωμα.
Γι αυτό όλες οι ηλεκτρικές συσκευές ονομάζονται δίπολα

## Slide 7
ΔΙΠΟΛΑ
καταναλωτές
Ηλεκτρικές πηγές

## Slide 8
ΔΙΠΟΛΑ
Αρνητικός πόλος
Θετικός πόλος

## Slide 9
Τάση – Διαφορά Δυναμικού ηλεκτρικής πηγής
Τάση ή διαφορά δυναμικού πηγής είναι ένας αριθμός που δείχνει πόση ενέργεια παίρνουν, ηλεκτρόνια που έχουν συνολικό ηλεκτρικό φορτίο 1C, από την ηλεκτρική πηγή

## Slide 10
Τάση –Διαφορά Δυναμικού καταναλωτή
Τάση ή διαφορά δυναμικού καταναλωτή είναι ένας αριθμός που δείχνει πόση ενέργεια δίνουν τα ηλεκτρόνια, που έχουν συνολικό ηλεκτρικό φορτίο 1C, στον καταναλωτή.

## Slide 11
Τάση – Διαφορά Δυναμικού
Μονάδες μέτρησης της τάσης:
V = βολτ
14V
V = βολτ
30 V
V = βολτ

## Slide 12
Τάση – Διαφορά Δυναμικού
Ερώτηση
Τι σημαίνει ότι μπαταρία έχει τάση 12 V;
Απάντηση
Σημαίνει ότι αν περάσουν μέσα από την μπαταρία, ηλεκτρόνια (ή άλλα φορτισμένα σωματίδια) που έχουν συνολικό φορτίο 1C, θα πάρουν ενέργεια 12J

## Slide 13
Τάση – Διαφορά Δυναμικού
Ερώτηση
Τι σημαίνει μια λάμπα έχει τάση 220V;
Απάντηση
Σημαίνει ότι αν περάσουν μέσα από την λάμπα, ηλεκτρόνια (ή άλλα φορτισμένα σωματίδια) που έχουν συνολικό φορτίο 1C, θα δώσουν ενέργεια στην λάμπα 220J

## Slide 14
Ηλεκτρικό κύκλωμα
Αν πάρω ένα κομμάτι καλωδίου
Είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια που κινούνται προς μια κατεύθυνση , μέσα στο ηλεκτρικό κύκλωμα

## Slide 15
Ηλεκτρικό κύκλωμα
Αν πάρω ένα κομμάτι καλωδίου
Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος για τα τα ελεύθερα ηλεκτρόνια, μέσα στο ηλεκτρικό κύκλωμα, δίνεται από τον τύπο :

## Slide 16
Ηλεκτρικό κύκλωμα
Κλειστό κύκλωμα
Ανοικτό κύκλωμα

## Slide 17
Ηλεκτρικό κύκλωμα

## Slide 18
Ηλεκτρικό κύκλωμα
Την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα την μετράμε με όργανα που λέγονται αμπερόμετρα

## Slide 19
Ηλεκτρικό κύκλωμα
Την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα την μετράμε με όργανα που λέγονται αμπερόμετρα

## Slide 20
Ηλεκτρικό κύκλωμα
Την τάση της ηλεκτρικής πηγής(ή του καταναλωτή) σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα την μετράμε με όργανα που λέγονται βολτόμετρα