## Slide 1
Ηλεκτρικό κύκλωμα
Αν πάρω ένα κομμάτι καλωδίου
Είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια που κινούνται προς μια κατεύθυνση , μέσα στο ηλεκτρικό κύκλωμα

## Slide 2
Ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος είναι η ενέργεια που δίνει η ηλεκτρική πηγή (π.χ. μπαταρία) στα ελεύθερα ηλεκτρόνια για να κινηθούν .
Μπαταρία ή Ηλεκτρική πηγή
με θετικό και αρνητικό πόλο
αντιστάτης
+
-
Ι
Γενικά Ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος είναι η ενέργεια που δίνει η ηλεκτρική πηγή (π.χ. μπαταρία) στα φορτισμένα σωματίδια (ηλεκτρόνια, ιόντα..) για να κινηθούν, ώστε να δημιουργηθεί το ηλεκτρικό ρεύμα .

## Slide 3
Ηλεκτρική Τάση ή Διαφορά Δυναμικό ηλεκτρικής πηγής (V)
Τάση ή δυναμικό πηγής είναι ένας αριθμός που δείχνει πόση ενέργεια παίρνουν ηλεκτρόνια που έχουν συνολικό ηλεκτρικό φορτίο 1C, από την ηλεκτρική πηγή
Μπαταρία ή Ηλεκτρική πηγή
με θετικό και αρνητικό πόλο
αντιστάτης
+
-
Ι

## Slide 4
Τάση ή δυναμικό καταναλωτή είναι ένας αριθμός που δείχνει πόση ενέργεια δίνουν τα ηλεκτρόνια, που έχουν συνολικό ηλεκτρικό φορτίο 1C, στον καταναλωτή.
Μπαταρία ή Ηλεκτρική πηγή
με θετικό και αρνητικό πόλο
αντιστάτης
+
-
Ι
Ηλεκτρική Τάση ή Διαφορά Δυναμικό ηλεκτρικής καταναλωτή (V)

## Slide 5
Τάση – Δυναμικό
Μονάδες μέτρησης της τάσης:
V = βολτ
14V
V = βολτ
30 V
V = βολτ

## Slide 6
Τάση – Δυναμικό
Ερώτηση
Τι σημαίνει ότι μπαταρία έχει τάση 12 V;
Απάντηση
Σημαίνει ότι αν περάσουν μέσα από την μπαταρία, ηλεκτρόνια (ή άλλα φορτισμένα σωματίδια) που έχουν συνολικό φορτίο 1C, θα πάρουν ενέργεια 12J (12 τζάουλ)

## Slide 7
Τάση – Δυναμικό
Ερώτηση
Τι σημαίνει ότι ένας καταναλωτής – αντιστάτης έχει τάση 12 V;
Απάντηση
Σημαίνει ότι αν περάσουν μέσα από τον αντιστάτη , ηλεκτρόνια (ή άλλα φορτισμένα σωματίδια) που έχουν συνολικό φορτίο 1C, θα δώσουν ενέργεια 12J (12 τζάουλ) στον αντιστάτη

## Slide 8
Ηλεκτρικό κύκλωμα
Την τάση της ηλεκτρικής πηγής(ή του καταναλωτή) σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα την μετράμε με όργανα που λέγονται βολτόμετρα

## Slide 9
Σύνδεση βολτόμετρου στο ηλεκτρικό κύκλωμα
αντιστάτης
V
Συμβολίζει το βολτόμετρο που μετράει την τάση στα άκρα του καταναλωτή (αντιστάτη) VAB
Το βολτόμετρο συνδέεται πάντα παράλληλα με την ηλεκτρική συσκευή (δίπολο), στα άκρα της οποία μετράει το δυναμικό (τάση)
V
Α
Β

## Slide 10
Σύνδεση βολτόμετρου στο ηλεκτρικό κύκλωμα
βολτόμετρο
λάμπα
V
Α
Β

## Slide 11
Σύνδεση βολτόμετρου στο ηλεκτρικό κύκλωμα
R1
V
Συμβολίζει το βολτόμετρο που μετράει την τάση στα άκρα της ηλεκτρικής πηγής (μπαταρίας) VAB
V
Α
Β
I

## Slide 12
Ερώτηση
Τι σημαίνει ότι μια ηλεκτρική συσκευή (ή ένα καλώδιο) έχει ένταση ρεύματος (ή ρεύμα) 10Α;
Απάντηση
Σημαίνει ότι ηλεκτρόνια (ή άλλα φορτισμένα σωματίδια) που έχουν συνολικό φορτίο 10C, θα περάσουν από κάθετη διατομή του αγωγού, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο
Ένταση Ηλεκτρικού ρεύματος
Κάθετη διατομή του αγωγού

## Slide 13
Ηλεκτρικό κύκλωμα
Την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα την μετράμε με όργανα που λέγονται αμπερόμετρα

## Slide 14
Σύνδεση αμπερομέτρου σε κύκλωμα
R1
Ηλεκτρική πηγή
διακόπτης
Α
Α
Συμβολίζει το αμπερόμετρο που μετράει την ένταση του ρεύματος (τα αμπέρ), σε ένα ορισμένο σημείο του κυκλώματος
Το αμπερόμετρο συνδέεται πάντα σε σειρά με την ηλεκτρική συσκευή (δίπολο), στην οποία μετράει το ρεύμα
I

## Slide 15
Ηλεκτρικό κύκλωμα
Α
λάμπα
αμπερόμετρο
I