## Slide 1
Σύνδεση δύο αντιστατών
R1
R2
A
VAB
VAB
I2
B
I
I = I1 + I2
I1
VAB
Η τάση (V) ίδια παντού
παράλληλα
R1
R2
Α
Γ
Β
VAΓ
VΓB
I1
I2
Ι
Σε σειρά
R = R1 + R2
VAB = VAΓ + VΓB
I1 = I2 = I

## Slide 2
R1
R2
Ηλεκτρική πηγή
I
Δύο αντιστάτες με αντίσταση R1 = 4Ω και R2=1Ω συνδέονται σε σειρά με πηγή τάσης V=20V.
Α) Να σχεδιάσετε το κύκλωμα και να υπολογίσετε το ρεύμα που διαρρέει τον κάθε αντιστάτη.
Β) Ποια η διαφορά δυναμικού στα άκρα κάθε αντιστάτη;
Λύση
Δεδομένα
Ζητούμενα
R1 = 4Ω , R2=1Ω
I1
I2
V1
V2
V=20V
Α)
Επειδή οι αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι σε σειρά, θα διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα που διαρρέει όλο το κύκλωμα.:
I1 = I2 = I
Σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης , θα βρω την ισοδύναμη αντίσταση R, και μετά από τον τύπο R=V/I θα βρω το ρεύμα.
R = R1 + R2
R = 4 + 1
R = 5 Ω
Συνέχεια…
I1 I2
Άσκηση 1

## Slide 3
R1
R2
I
Λύση
Δεδομένα
Ζητούμενα
R1 = 4Ω , R2=1Ω
I1
I2
V1
V2
V=20V
Α)
Το ρεύμα στο κύκλωμα θα είναι :
Συνέχεια…
R
=
V
I
R
=
V
I
I
=
V
R
V
=>
=>
I
=
20
5
=>
I
=
4 A
=>
I1 = 4Α
Αφού το ρεύμα είναι ίδιο σε όλους τους αντιστάτες και στη πηγή θα ισχύει:
I2 = 4Α
I = 4Α
Άσκηση 1
I1 I2
Συνέχεια…

## Slide 4
R1
R2
I
Λύση
Δεδομένα
Ζητούμενα
R1 = 4Ω , R2=1Ω
I1
I2
V1
V2
V=20V
V1
V2
Β)
Η τάση στον κάθε αντιστάτη θα είναι διαφορετική, άρα θα βρω χωριστά την τάση για το κάθε αντιστάτη:
Συνέχεια…
R1
=
V1
I1
=
V
=>
Για τον αντιστάτη R1
V1
R1 .
I1
=
=>
V1
4 .
4
=
=>
V1
16 V
R2
=
V2
I2
=
=>
Για τον αντιστάτη R2
V2
R2 .
I2
=
=>
V2
1 .
4
=
=>
V2
4V
Άσκηση 1
V
I
1
R1
=
V1
I1
1
=
=>
1 .V1
R1 .
I1
=>
R2
=
V2
I2
1
=>

## Slide 5
R1
R2
A
I2
I1
B
V1
VAB =V
Ι
Ένα κύκλωμα αποτελείται από μπαταρία και δύο λαμπάκια αντιστάσεων R1=6 Ω και R2=4 Ω που συνδέονται παράλληλα . Αν η μπαταρία διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι =5 Α: α. Να σχεδιάσετε το παραπάνω κύκλωμα. β. Ποια είναι η συνολική αντίσταση του κυκλώματος. γ. Ποια είναι η τάση της μπαταρίας; δ. Ποια είναι η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κάθε λαμπάκι;
ΑΣΚΗΣΗ 2
Λύση
V2
α.
Αυτό το σχήμα απεικονίζει ένα ηλεκτρικό κύκλωμα με σύστημα 2 αντιστατών που συνδέονται παράλληλα

## Slide 6
R1
R2
A
I2
I1
B
V1
VAB
Ι
ΑΣΚΗΣΗ 2
β.
Λύση
V2
Δεδομένα
Ζητούμενα
R1 = 6Ω , R2=4Ω
Συνέχεια…
Ι =5A
R
R
=
R1.
R2
Επειδή οι αντιστάτες συνδέονται παράλληλα, η ισοδύναμη αντίσταση R θα είναι:
R1 + R2
Ω
=>
R
=
6 .
4
6+ 4
=>
R
=
24
20
=>
R
=
2 , 4 Ω

## Slide 7
R1
R2
A
I2
I1
B
V1
VAB
Ι
ΑΣΚΗΣΗ 2
Λύση
V2
Δεδομένα
Ζητούμενα
R1 = 6Ω , R2=4Ω
Συνέχεια…
VAB = V
Ι =5A
γ.
Η τάση στα άκρα της μπαταρίας (πηγή) , θα είναι ίση με την τάση VAB στα άκρα του συστήματος των δυο αντιστατών , και θα είναι και ίση με την τάση στο κάθε αντιστάτη:
R
=
VΑΒ
I
=
=>
=>
VΑΒ
R .
I
=
=>
VΑΒ
2,4.
5
=
=>
VΑΒ
12 V
R
=
VΑΒ
I
1

## Slide 8
R1
R2
A
I2
I1
B
V1
VAB
Ι
ΑΣΚΗΣΗ 2
Λύση
V2
Δεδομένα
Ζητούμενα
R1 = 6Ω , R2=4Ω
I1 I2
Συνέχεια…
Ι =5A
δ.
Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος (ρεύμα) που διαρρέει τον κάθε αντιστάτη, θα είναι διαφορετική.
R1
=
V1
I1
=>
=>
Για τον αντιστάτη R1
R1
=
V1
I1
=>
=
=>
I1
2 A
R1
=
V1
I1
6
=
12
I1
R2
=
V2
I2
=>
=>
Για τον αντιστάτη R2
R2
=
V2
I2
=>
=
=>
I2
3 A
I2
=
V2
R2
I2
=
12
4