## Slide 1
Μάθημα 10ο : Μεταβλητεσ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΙΤ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ LEGO MINDSTORMS EV3

## Slide 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
Τι είναι μία μεταβλητή
Πώς την ονομάζουμε
Πώς εκχωρούμε τιμή σε μία μεταβλητή
Πώς διαβάζουμε την τιμή της μεταβλητής

## Slide 3: ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
Όταν θέλουμε να θυμάται το πρόγραμμά μας μία τιμή, δεσμεύουμε ένα κομμάτι της μνήμης του υπολογιστή (μεταβλητή) για να μπορούμε να την αποθηκεύσουμε και να την ανακτήσουμε.
  Κάθε μεταβλητή έχει ένα όνομα
  Κάθε μεταβλητή έχει έναν τύπο ανάλογα με τα δεδομένα που περιέχει
      Αριθμητική (Numeric)
      Λογική (Logic)
      Χαρακτήρα (Text)
  Κάθε μεταβλητή έχει ένα περιεχόμενο (τιμή)
      Βάζουμε τιμή στην μεταβλητή (Write)
      Διαβάσουμε την τιμή της μεταβλητής (Read)

## Slide 4: Why Variables?
Οι μεταβλητές είναι ένας εύκολος τρόπος μεταφοράς δεδομένων μέσω κώδικα
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μεταβλητές για να μεταφέρετε δεδομένα σε ένα My Block χωρίς είσοδο (π.χ. μια μεταβλητή για το μέγεθος τροχού σε Move Inches – Πιθανότατα δεν θέλετε να είναι είσοδος, καθώς αλλάζει σπάνια.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την τιμή σε άλλα τμήματα κώδικα και θέλετε να το αλλάξετε μόνο σε ένα σημείο.)
Οι μεταβλητές λίστας μπορούν να αποθηκεύσουν πολλά στοιχεία δεδομένων και να διευκολύνουν την επεξεργασία όλων τους. Θα καλύψουμε τις μεταβλητές λίστας σε ένα ξεχωριστό μάθημα στην ενότητα για προχωρημένους.

## Slide 5: Δημιουργώντας μια Μεταβλητή
Για να δημιουργήσετε μια μεταβλητή, κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Variables.
Επιλέξτε Make a Variable and και Ονομάστε την.
Στο παρακάτω παράδειγμα, δημιουργήθηκε μια μεταβλητή που ονομάζεται“circumference”

## Slide 6: Writing to a Variable
Μόλις δημιουργήσετε τη μεταβλητή, θα εμφανιστεί στη γραμμή μενού.
Στο παρακάτω παράδειγμα, η Circumference αναφέρεται στην περιφέρεια του τροχού ρομπότ EV3 Educator σε εκατοστά.
Circumference = Pi X Wheel Diameter
Circumference = 3.14 X 5.6
Αυτό μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας ένα Math Block

## Slide 7: Reading a Variable
Η μεταβλητή μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε μπλοκ με τελεστή οβάλ σχήματος όπου κανονικά θα πληκτρολογούσατε μια τιμή.
Στο παράδειγμα στα δεξιά, η περιφέρεια χρησιμοποιείται για να μετακινηθεί το ρομπότ προς τα εμπρός 20 εκατοστά(20 CM/Centimeters in a Circumference)
Για παράδειγμα, εάν η περιφέρεια ήταν 10 cm, το ρομπότ θα έπρεπε να κινηθεί 2 περιστροφές για να μετακινηθεί 20 cm.

## Slide 8: Βάζοντάς τα όλα μαζί
Σε αυτό το παράδειγμα, το πρόγραμμα μετακινείται κατά 20 εκατοστά.
Ορίστε πρώτα τη μεταβλητή «circumference»πριν τη χρησιμοποιήσετε στο πρόγραμμα. Χρησιμοποιήστε τη μεταβλητή στο μπλοκ κίνησης

## Slide 9: Changing Variables
Once you have created the variable, it will appear in the menu bar.
In the example below, counter is initialized to 1. The change by 2 will add 2 to the counter.
The display block will show a 3 on the screen since 1 + 2 = 3
Note that you can change by a negative number as well – this will subtract from the variable.

## Slide 10: Challenges
Challenge 1:
  Can you make a program that displays the number of times
Challenge 2:
  Can you make a program that displays the number of times that you have clicked the up button?
Challenge 3:
  Can you write a program that counts the number of black lines you have crossed?
START
FINISH
Challenge 2

## Slide 11: Challenge 1 Solution: Count Clicks
Initialize the Counter variable to 0
Every time the Up button is pressed, increase the Counter variable by one
Write that Counter Variable to the screen to display
Wait until the button is released otherwise it will go through the loop multiple times each time you press the button

## Slide 12: Challenge 2 Solution: Count the Lines
Initialize the Counter variable to 0
Every time a black line is seen, increase the Counter variable by one
Write that Counter Variable to the screen to display
Wait until the sensor sees white, otherwise you will count the same black line multiple times.
Start moving the robot

## Slide 13: Non-numeric Variables
Variables can also store text
Unlike EV3-G, any variable can store text or numbers (there are no variable types)
In the example on the left, we use the “Error Message” variable to store text that describes what went wrong
The program lets the user know if the robot travelled too far or too little if the goal was to move 500 degrees.
Note: 1sec at 50 % speed should move 500 degrees

## Slide 14: Discussion and Next Steps
We use variables in the following lessons:
  Advanced: Menu System
  Advanced: Parallel Beam Synchronization

## Slide 15: Credits
  This tutorial was created by Sanjay Seshan and Arvind Seshan
  More lessons at www.ev3lessons.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.