## Slide 1: Συνδεσμολογία αντιστάσεων

## Slide 2
Ας θυμηθούμε…
1ος κανόνας Κίρχοφ:
Το άθροισμα των …………………… των ρευμάτων που «εισέρχονται» σε ένα κόμβο, ισούται με το άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων που ……………………… από αυτόν.
εντάσεων
«εξέρχονται»
2ος κανόνας Κίρχοφ: (εκτός διδακτέας ύλης)
Κατά μήκος μιας κλειστής διαδρομής σ’ ένα κύκλωμα, το αλγεβρικό άθροισμα των διαφορών δυναμικού ισούται με …………….
μηδέν
Υπολογισμός αντίστασης R, αγωγού που στα άκρα του υπάρχει διαφορά δυναμικού V και διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι: R = …… .
Μονάδα μέτρησης της αντίστασης αγωγού στο S.I. είναι το ……………………… .
1Ωμ (1Ω)
Μαθηματική σχέση του νόμου του Ωμ: ……………… .
Ένας μεταλλικός αγωγός ονομάζεται …………………… .
αντιστάτης

## Slide 3
Γιατί χρειάζεται να ξέρουμε τρόπους σύνδεσης αντιστάσεων;
Η γνώση τρόπων σύνδεσης αντιστάσεων (ή ειδικά αντιστατών) μάς βοηθά στην επιλογή των κατάλληλων, σ’ ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Έτσι, μπορώ ν’ αντικαθιστώ πολλές αντιστάσεις (αντιστάτες) με μία ή αντίστροφα.

## Slide 4
Ποιους τρόπους σύνδεσης αντιστατών χρησιμοποιούμε;
Δύο ή περισσότεροι αντιστάτες μπορούν να συνδεθούν
σε σειρά,
παράλληλα
με συνδυασμό των παραπάνω τρόπων.
ή

## Slide 5: Συνδεσμολογία αντιστατών σε σειρά
Το βασικό χαρακτηριστικό της συνδεσμολογίας σε σειρά 2 ή περισσότερων αντιστατών είναι ότι όλοι οι αντιστάτες διαρρέονται από ηλεκτρικό ρεύμα ίδιας έντασης.

## Slide 6
V1
V2
V3
I
I
I
I
I
V
I
V
R1
R2
R3
V
Rολ
I
I
Στόχος μας είναι να αντικαταστήσουμε τους τρεις αντιστάτες, που συνδέονται σε σειρά, με έναν, που θα κάνει την ίδια δουλειά με αυτούς.
V = V1 + V2 + V3
Από τον 2ο κανόνα του Κίρχοφ
I.Rολ = I.R1 + I.R2 + I.R3
Rολ = R1 + R2 + R3
Γενίκευση για ν αντιστάτες
Rολ = R1 + R2 + R3 + … + Rν

## Slide 7: Συνδεσμολογία αντιστατών παράλληλα
Το βασικό χαρακτηριστικό της παράλληλης συνδεσμολογίας 2 ή περισσότερων αντιστατών είναι ότι όλοι οι αντιστάτες έχουν κοινά άκρα, δηλαδή στα άκρα τους έχουν την ίδια διαφορά δυναμικού.

## Slide 8
I
I
I1
I2
I3
I
I
I
V
V
Rολ
I
Στόχος μας είναι να αντικαταστήσουμε τους τρεις αντιστάτες, που συνδέονται παράλληλα, με έναν, που θα κάνει την ίδια δουλειά με αυτούς.
Από τον 1ο κανόνα του Κίρχοφ στον κόμβο Α
Ι = Ι1 + Ι2 + Ι3
R2
R1
R3
V
Α
Β
Γενίκευση για ν αντιστάτες
V
I

## Slide 9: Παρατηρήσεις στη συνδεσμολογία αντιστατών
Στη συνδεσμολογία σε σειρά, η ολική αντίσταση είναι μεγαλύτερη από την μεγαλύτερη των αντιστάσεων που συνδέονται.
R1 = 4Ω
R2 = 6Ω
Rολ = 10Ω
Rολ > R2
R1 = 2Ω
R2 = 3Ω
R4 = 4Ω
R3 = 6Ω
Rολ = 15Ω
Rολ > R3

## Slide 10
Στη συνδεσμολογία σε σειρά ν όμοιων αντιστατών με αντίσταση R ο καθένας, η ολική αντίσταση Rολ θα είναι
Rολ = ν x R
R = 2Ω
R = 2Ω
R = 2Ω
R = 2Ω
Rολ = 2Ω + 2Ω + 2Ω + 2Ω = 4 x 2Ω = 8Ω

## Slide 11
Στην παράλληλη συνδεσμολογία, η ολική αντίσταση είναι μικρότερη από την μικρότερη των αντιστάσεων που συνδέονται.
Rολ = 2Ω
Rολ < R1
R2 = 6Ω
R1 = 3Ω
R1 = 8Ω
R2 = 8Ω
R3 = 4Ω
R4 = 2Ω
Rολ = 1Ω
Rολ < R4

## Slide 12
Στην παράλληλη συνδεσμολογία ν όμοιων αντιστατών με αντίσταση R ο καθένας, η ολική αντίσταση Rολ θα είναι
R1 = 8Ω
R2 = 8Ω
R3 = 8Ω
R4 = 8Ω

## Slide 13
Στην παράλληλη συνδεσμολογία δύο αντιστατών με αντιστάσεις R1 και R2 αντίστοιχα, η ολική αντίσταση Rολ μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση.
R2 = 6Ω
R1 = 3Ω
ή

## Slide 14
Σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση (π.χ. σπιτιού) οι ηλεκτρικές συσκευές συνδέονται παράλληλα για να μπορούν να λειτουργούν με την ίδια τάση (220V στην Ευρώπη) που παρέχει το ηλεκτρικό δίκτυο και η καταστροφή μιας από αυτές (π.χ. κάψιμο) να μην επηρεάζει τη λειτουργία των υπολοίπων.
ασφάλεια παροχής
ηλεκτρικός πίνακας
μετρητής κατανάλωσης
γείωση
ουδέτερος
φάση
Οι συσκευές συνδέονται παράλληλα σε τάση 220V.

## Slide 15
Διαδικτυακή παρουσίαση από τον Σωκράτη Καλελή εδώ.
Διαδικτυακή παρουσίαση παραδείγματος από τον Σταύρο Λουβερδή εδώ.
Προσομοίωση του Ηλία Σιτσανλή από τον ιστότοπο «Seilias» εδώ.
Προσομοίωση από το phet colorado εδώ κι εδώ.
Άλλη μία παρουσίαση ppt από τη Φωτεινή Φωτοπούλου εδώ.
Μια σειρά ασκήσεων από τον Βαγγέλη Κουντούρη εδώ.
Πολλές ερωτήσεις και ασκήσεις από τον ιστότοπο «Υλικό Φυσικής – Χημείας» εδώ.
Παρακάτω δίνονται μερικές διευθύνσεις όπου μπορείτε να βρείτε αναρτήσεις με θέμα « Συνδεσμολογία αντιστατών ».

## Slide 16
(Οι ερωτήσεις είναι για το σύνολο του κεφαλαίου «Συνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα»)
Θα βρείτε 3 αναρτήσεις με 100 ερωτήσεις συνολικά (30 + 35 + 35)
Θέματα (παλαιών) πανελλαδικών εξετάσεων της Β’ Λυκείου στο Δυναμικό Ηλεκτρισμό εδώ.
Ερωτήσεις Β’ θέματος σε word στο Δυναμικό Ηλεκτρισμό από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ εδώ.
Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής στο Δυναμικό Ηλεκτρισμό με το πρόγραμμα Hot Potatoes εδώ

## Slide 17
Ερωτήσεις από το σχολικό βιβλίο
(από σελ. 120)

## Slide 18
16. Οι λάμπες του σπιτιού μας συνδέονται σε σειρά ή παράλληλα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
17. Δύο αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά. Να σημειώσετε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις.
α) Rολ = R1 + R2. β) V = V1 · V2. γ) I = I1 + Ι2. δ) V = V1 + V2.
18. Δύο αντιστάσεις συνδέονται παράλληλα. Να σημειώσετε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις.
α) Rολ = . β) V = V1 · V2. γ) I = I1 + Ι2. δ) V = V1 + V2.
Σ
Λ
Λ
Σ
Σ
Λ
Σ
Λ
Παράλληλα

## Slide 19
19. Έχουμε τέσσερις ίδιους αντιστάτες με αντιστάσεις 10Ω. Πώς πρέπει να τους συνδέσουμε, ώστε η ολική αντίσταση της συνδεσμολογίας να είναι:
α) 40Ω. β) 2,5Ω. γ) 10Ω. δ) 25Ω.
10Ω
10Ω
10Ω
10Ω
α)
40Ω
10Ω
10Ω
10Ω
10Ω
β)
2,5Ω
συνέχεια

## Slide 20
γ)
10Ω
10Ω
10Ω
10Ω
10Ω
δ)
10Ω
10Ω
10Ω
10Ω
25Ω

## Slide 21
28. Διαθέτουμε τέσσερις αντιστάσεις R1 = 60Ω, R2 = 20Ω, R3 = 20Ω και R4 = 35Ω. Να βρείτε πώς πρέπει να τις συνδέσουμε για να πετύχουμε ολική αντίσταση Rολ = 59Ω.
35Ω
20Ω
20Ω
60Ω
40Ω
60Ω
35Ω
24Ω
35Ω
59Ω

## Slide 22
35. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.
Όταν τρεις αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά ισχύουν:
α) Ιολ = ...…………………..
β) Vολ = ...………………….
γ) Rολ = ...…………………...
δ) Η ολική αντίσταση είναι ...…………………. και από τη ...…………………….. .
Όταν τρεις αντιστάσεις συνδέονται παράλληλα ισχύουν:
α) Ιολ = ...………………….
β) Vολ = ...…………………
γ) Rολ = ...………………….
δ) Η ολική αντίσταση είναι ...…………………. και από τη ...………………… .
μεγαλύτερη
μεγαλύτερη
Ι1 = Ι2 = Ι3
V1 + V2 + V3
R1 + R2 + R3
I1 + I2 + I3
V1 = V2 = V3
μικρότερη
μικρότερη

## Slide 23
44. Στη διπλανή εικόνα φαίνεται η καλωδίωση ενός διαδρόμου.
α) Να εξετάσετε αν η λάμπα ανάβει.
β) Σε ποιους συνδυασμούς θέσεων των διακοπτών ανάβει η λάμπα;
Δεν ανάβει
CA – A'C' και CB – B'C'

## Slide 24
Ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο
( από σελ. 129 )

## Slide 25
10. Δύο αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά και στις άκρες του συστήματος συνδέεται πηγή τάσης V = 100V. Αν είναι R1 = 5Ω και R2 = 15Ω, να βρείτε την ολική αντίσταση του συστήματος, την ένταση του ρεύματος, που διαρρέει το κύκλωμα και την τάση στα άκρα κάθε αντίστασης.
11. Δύο αντιστάσεις συνδέονται παράλληλα και στις άκρες του συστήματος εφαρμόζεται τάση V = 120V. Αν είναι R1 = 30Ω και R2 = 60Ω, να βρείτε την ολική αντίσταση του συστήματος και την ένταση του ρεύματος, που διαρρέει το κύκλωμα και κάθε αντίσταση.
Rολ = 20Ω, Ι = 5Α, V1 = 25V, V2 = 75V
Rολ = 20Ω, Ι = 6Α, I1 = 4A, I2 = 2A

## Slide 26
12. Στα παρακάτω κυκλώματα να βρείτε:
α) την ολική αντίσταση του συστήματος,
β) την τάση στα άκρα κάθε αντίστασης,
γ) την ένταση του ρεύματος, που διαρρέει κάθε αντίσταση.
(α) Rολ = 6Ω, VΒΓ = 40V, VAΒ = 20V, I1 = 20A/3, I2 = 10A/3, Ι3 = 10Α
(β) Rολ = 9Ω, V1 = 90V, V2= 40V, V3 = 50V, I1 = 9A, I2 = Ι3 = 1A

## Slide 27
15. Στο παρακάτω κύκλωμα η αντίσταση ανά μονάδα μήκους του σύρματος του τριγώνου είναι R* = 5Ω/cm. Να βρείτε την ένταση του ρεύματος, που διαρρέει κάθε πλευρά του τριγώνου.
ΙΒΓ = 0,28Α, ΙΒΑΓ = 0,2Α

## Slide 28
Ερωτήσεις εκτός του σχολικού βιβλίου

## Slide 29
1. Τρεις αντιστάτες που έχουν ίδια αντίσταση R, συνδέονται με τρεις διαφορετικούς τρόπους (α), (β) και (γ), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
Η ισοδύναμη αντίσταση στο κύκλωμα (α) είναι R1, στο κύκλωμα (β) είναι R2 και στο κύκλωμα (γ) είναι R3. Για τις ισοδύναμες αντιστάσεις ισχύει:
α. R1 > R2 > R3. β. R1 < R2 < R3. γ. R2 > R1 > R3.

## Slide 30
2. Δύο αντιστάτες μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους είτε σε σειρά, είτε παράλληλα. Μεγαλύτερη ισοδύναμη αντίσταση έχουμε όταν οι αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι:
α. Σε σειρά. β. Παράλληλα. γ. Είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις.
3. Δύο αντιστάτες, που έχουν αντίστοιχα αντιστάσεις R1 και R2, είναι συνδεδεμένοι σε σειρά και ισχύει ότι R1 > R2. Στα άκρα του συστήματός τους εφαρμόζεται ηλεκτρική τάση V, ενώ οι ηλεκτρικές τάσεις στα άκρα της κάθε αντίστασης είναι V1 και V2, αντίστοιχα. Για τις ηλεκτρικές τάσεις V1 και V2 ισχύει ότι:
α. V1 < V2. β. V1 = V2. γ. V1 > V2.

## Slide 31
4. Δύο αντιστάτες, με ίσες αντιστάσεις R1 = R2 = R, συνδέονται στους πόλους ηλεκτρικής πηγής, αρχικά όπως στο σχήμα (Α) και κατόπιν όπως στο σχήμα (Β). Ονομάζουμε RA την ολική αντίσταση του συστήματος των δύο αντιστατών στην πρώτη περίπτωση και RΒ στην δεύτερη. Για τις αντιστάσεις RA και RΒ ισχύει:
α. RΑ = RΒ = 2R.
β. RΑ = RΒ = R/2.
γ. RΑ = R/2 και RΒ = 2R.
δ. RΑ = 2R και RΒ = R/2.

## Slide 32
5. Τρεις όμοιοι αντιστάτες έχουν αντίσταση R ο καθένας και είναι συνδεδεμένοι όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
Αν η συνολική αντίσταση της συνδεσμολογίας είναι Rολ = 30Ω, τότε η τιμή της αντίστασης R είναι:
α. 20Ω. β. 40Ω. γ. 15Ω.

## Slide 33
6. Τρεις αντιστάτες, με αντιστάσεις R1 = 40Ω, R2 = 40Ω, και R3 = 10Ω, συνδέονται έτσι ώστε η ολική αντίσταση να είναι Rολ = 30Ω.
Πώς επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα αυτό;
α. Με τη συνδεσμολογία Ι.
β. Με τη συνδεσμολογία ΙΙ.
γ. Με τη συνδεσμολογία ΙΙΙ.