## Slide 1: Αντίσταση αγωγού

## Slide 2
Η ένταση Ι του ηλεκτρικού ρεύματος εκφράζει το ……………… ροής ενός ηλεκτρικού φορτίου q από μία διατομή ενός αγωγού.
Ας θυμηθούμε…
ρυθμό
Στο SI, το 1Α (Ampère-Αμπέρ) είναι η μονάδα μέτρησης της ………………… του ρεύματος και είναι θεμελιώδης μονάδα.
έντασης
……

## Slide 3
Τι είναι η αντίσταση ενός αγωγού;
Η αντίσταση ενός αγωγού εκφράζει τη δυσκολία που συναντά το ηλεκτρικό ρεύμα, όταν διέρχεται μέσα από τον αγωγό.
Ρεύμα
Αντίσταση
Τάση

## Slide 4
Και που οφείλεται αυτή η δυσκολία;
Η αντίσταση των μεταλλικών αγωγών οφείλεται στις συγκρούσεις των ελευθέρων ηλεκτρονίων του μετάλλου με τα θετικά ιόντα.

## Slide 5
Ένας μεταλλικός αγωγός ονομάζεται αντιστάτης.
Η δυσκολία που συναντά το ηλεκτρικό ρεύμα όταν διέρχεται από τον μεταλλικό αγωγό ονομάζεται αντίσταση ή ωμική αντίσταση.
Συχνά χρησιμοποιούμε τον όρο « αντίσταση » και εννοούμε τον « αντιστάτη » .

## Slide 6
V (V) | I (A) | V /I
0 | 0 | -
5 | 0,2 | 25
10 | 0,4 | 25
15 | 0,6 | 25
20 | 0,8 | 25
Μεταβάλλοντας την τάση στα άκρα του αντιστάτη, μεταβάλλεται η ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει.
πηγή
αντιστάτης
βολτόμετρο
αμπερόμετρο

## Slide 7
Αντίσταση (R) ενός αγωγού ονομάζουμε το μονόμετρο μέγεθος που ισούται με το πηλίκο της τάσης V, που εφαρμόζεται στα άκρα του αγωγού, προς την ένταση του ρεύματος I που τον διαρρέει.
Μονάδα μέτρησης της αντίστασης στο S.I.:
1Ω =
Μονάδα μέτρησης της αντίστασης αγωγού στο S.I. είναι το 1Ωμ (1Ω) προς τιμή του Γερμανού φυσικού
Georg Ohm
1789 - 1854

## Slide 8: Νόμος του Ohm

## Slide 9
Νόμος του Ohm (από το Phet Colorado)

## Slide 10
R
A
B
V
Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει έναν αντιστάτη σταθερής θερμοκρασίας είναι ανάλογη της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του.
I
Δηλαδή, ένας τέτοιος αντιστάτης παρουσιάζει σταθερή αντίσταση.
V = I . R
ή
ή

## Slide 11
κλίση χαρακτηριστικής
Χαρακτηριστική αντιστάτη (Γραφική παράσταση I - V)
Από την κλίση της χαρακτηριστικής I = f(V) του αντιστάτη, μπορούμε να υπολογίσουμε την αντίσταση R του αγωγού.
= σταθ.
Όσο μεγαλύτερη είναι η κλίση, τόσο μικρότερη είναι η αντίσταση.
!!!!! Συχνά η γραφική παράσταση μάς δίνεται με τη μορφή V = f(I).
I
V
0
φ

## Slide 12
Παρατηρήσεις στο νόμο του Ohm.
Συχνά συγχέουμε τον ορισμό της αντίστασης αγωγού με το νόμο του Ohm , επειδή έχουν την ίδια μορφή.
Με τη σχέση υπολογίζουμε την αντίσταση σε κάθε τύπο αγωγού (μεταλλικός, λυχνία κενού, λυχνία αερίου, ηλεκτρολύτης κλπ).
Ο νόμος του Ohm ισχύει για μεταλλικό αγωγό σε σταθερή
θερμοκρασία.
!!!!! Η αντίσταση R είναι σταθερή. Δεν είναι ανάλογη της τάσης ή αντιστρόφως ανάλογη της έντασης.

## Slide 13
Καταλαβαίνω, ότι η αντίσταση ενός αγωγού εξαρτάται από κάποιους παράγοντες.
Πραγματικά, η αντίσταση ενός αγωγού με μορφή κυλινδρικού σύρματος, εξαρτάται από
το μήκος του αγωγού,
το εμβαδόν της διατομής του αγωγού,
τη θερμοκρασία του αγωγού,
το υλικό του αγωγού.

## Slide 14
Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός κυλινδρικού σύρματος.

## Slide 15
R
Φτάσαμε κιόλας!
Ακόμη να φτάσουμε!!
Όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος του αγωγού, τόσο περισσότερες είναι οι συγκρούσεις των ελευθέρων ηλεκτρονίων με τα θετικά ιόντα, άρα τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση του αγωγού.
Η αντίσταση R ενός αγωγού είναι ανάλογη του μήκους του .

## Slide 16
Η αντίσταση R ενός αγωγού είναι αντιστρόφως ανάλογη του εμβαδού S της διατομής του.
R
Όσο μεγαλύτερο είναι το εμβαδό διατομής του αγωγού, τόσο μικρότερη είναι η ταχύτητα των ελευθέρων ηλεκτρονίων, με αποτέλεσμα η αντίσταση του αγωγού να παρουσιάζεται μικρότερη.
Με τόση μεγάλη ταχύτητα οι συγκρούσεις μας είναι βίαιες!
Εμείς κινούμαστε άνετα με μικρή ταχύτητα!!

## Slide 17
Η αντίσταση ενός αγωγού εξαρτάται από τη θερμοκρασία του αγωγού.
Ωχ! Τρακάραμε!
Η αύξηση του πλάτους ταλάντωσης των θετικών ιόντων με την αύξηση της θερμοκρασίας, αυξάνει την πιθανότητα των συγκρούσεων των ελευθέρων ηλεκτρονίων με αυτά, άρα και την αντίσταση του μεταλλικού αγωγού.

## Slide 18
Η αντίσταση ενός αγωγού εξαρτάται από το υλικό του.
Το μέγεθος που εκφράζει ποσοτικά την εξάρτηση της αντίστασης ενός αγωγού από το υλικό του αγωγού και τη θερμοκρασία συμβολίζεται με ρ και ονομάζεται ειδική αντίσταση του υλικού. Η μονάδα μέτρησής της στο S.I. είναι το 1Ω·m.

## Slide 19
Ειδική αντίσταση ρ μερικών υλικών στους 20 0C | 
ΜΕΤΑΛΛΑ (αγωγοί) | 
Άργυρος | 1,6 x 10-8Ωm
Χαλκός | 1,7 x 10-8Ωm
Σίδηρος | 9,5 x 10-8Ωm
Υδράργυρος | 96 x 10-8Ωm
ΚΡΑΜΑΤΑ (αγωγοί) | 
Κονσταντάνη (Cu, Ni) | 50 x 10-8Ωm
Χρωμονικελίνη (Ni, Fe, Cr, Mn) | 100 x 10-8Ωm
Μαγγανίνη (Cu, Mn, Ni) | 42 x 10-8Ωm
ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ | 
Πυρίτιο | περίπου 1000
Γερμάνιο | περίπου 0,5
ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (μονωτές) | 
Γυαλί | 1012 έως 1015
Ξύλο | 108 έως 1012
Από τον πίνακα φαίνεται ότι τη μικρότερη ειδική αντίσταση την έχουν ο άργυρος και ο χαλκός. Γι’ αυτό, τα σύρματα που χρησιμοποιούμε συνήθως είναι χάλκινα, αφού ο άργυρος είναι ακριβός.

## Slide 20
Η σχέση που συνδέει την αντίσταση R με όλους τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται, είναι
Με κριτήριο την τιμή της ειδικής αντίστασης, τα υλικά κατατάσσονται σε αγωγούς, ημιαγωγούς και μονωτές.

## Slide 21
Η ειδική αντίσταση ρ ως συνάρτηση της θερμοκρασίας δίνεται από τη σχέση
ρθ = ρ0 ( 1 + α.θ )
α → grad-1
Ο συντελεστής α ονομάζεται θερμικός συντελεστής ειδικής αντίστασης και εξαρτάται από το υλικό του αγωγού.
Μονάδα μέτρησης του θερμικού συντελεστή στο S.I.:
ρ0, η ειδική αντίσταση του υλικού σε θερμοκρασία 0°C,
ρθ, η ειδική αντίσταση του υλικού σε θερμοκρασία θ°C.
όπου grad, η κατάλληλη μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας.

## Slide 22
Θερμικός συντελεστής α μερικών υλικών | 
Άργυρος | 3,8 x 10-3grad-1
Χαλκός | 3,9 x 10-3grad-1
Μόλυβδος | 4,3 x 10-3grad-1
Σίδηρος | 5 x 10-3grad-1
Κονσταντάνη (Cu, Ni) | 2 x 10-6grad-1 (πρακτικά μηδέν)
Χρωμονικελίνη (Ni, Fe, Cr, Mn) | 4 x 10-4grad-1 (πάρα πολύ μικρή τιμή)
Μαγγανίνη (Cu, Mn, Ni) | 0
Γραφίτης (Άνθρακας) | -0,5 x 10-3grad-1
Γερμάνιο | -48 x 10-3grad-1
Πυρίτιο | -75 x 10-3grad-1
Παρατηρούμε ότι:
Τα καθαρά μέταλλα έχουν α > 0, συνεπώς η ειδική αντίστασή τους αυξάνεται, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία.
Ορισμένα κράματα έχουν α = 0, συνεπώς η ειδική αντίστασή τους δεν εξαρτάται από τη θερμοκρασία.
Ορισμένα υλικά (γραφίτης, γερμάνιο, πυρίτιο, ηλεκτρολύτες) έχουν α < 0, συνεπώς, η ειδική αντίστασή τους μειώνεται, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία.

## Slide 23
Από τα προηγούμενα συνάγουμε ότι,
η μεταβολή της αντίστασης του αγωγού με τη θερμοκρασία, οφείλεται αποκλειστικά στη μεταβολή της ειδικής του αντίστασης
(θεωρώντας αμελητέα τη μεταβολή των γεωμετρικών διαστάσεων του αγωγού λόγω της θερμικής διαστολής).
στους 0 0C:
στους θ 0C:
ρθ = ρ0 ( 1 + α.θ ),
Επειδή
τελικά θα έχουμε:

## Slide 24
R
θ
R0
α > 0
Μέταλλα
α = 0
Κράματα
(Μαγγανίνη, Κονσταντάνη, Χρωμονικελίνη,)
α < 0
Γραφίτης, Ημιαγωγοί
Γραφική παράσταση της αντίστασης R του αγωγού με τη θερμοκρασία θ.
Ανάλογα με την τιμή του θερμικού συντελεστή α, η αντίσταση R αυξάνεται, μειώνεται ή παραμένει σταθερή, καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία.

## Slide 25
Μορφή αντιστατών

## Slide 26
Χρήσιμα στοιχεία για τις ασκήσεις.
Υπολογισμός εμβαδού διατομής σύρματος: S = π.r2
Υπολογισμός όγκου κυλινδρικού σύρματος: V = ℓ.S
Υπολογισμός μήκους κυκλικού σύρματος: ℓ =2πr
όπου, r είναι η ακτίνα της διατομής του σύρματος
και ℓ είναι το μήκος του σύρματος.

## Slide 27
Μια διαδικτυακή παρουσίαση του Σταύρου Λουβερδή εδώ κι εδώ.
Πειραματική παρουσίαση από τον ιστότοπο «Φυσικά στο Γυμνάσιο» εδώ.
Προσομείωση από το PHET Colorado εδώ.
Προσομοίωση του Ηλία Σιτσανλή από την ιστοσελίδα Seilias εδώ.
Φύλλο εργασίας για την διεξαγωγή πειράματος στο νόμο του Ohm εδώ.
Ερωτήσεις και Ασκήσεις από το «Υλικό Φυσικής – Χημείας» εδώ.
Παρακάτω δίνονται μερικές διευθύνσεις όπου μπορείτε να βρείτε αναρτήσεις με θέμα « Αντίσταση αγωγού ».

## Slide 28
Στο αρχείο υπάρχουν 35 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με το πρόγραμμα Hot Potatoes από την ύλη του Δυναμικού Ηλεκτρισμού (Ένταση του Ρεύματος - Αντίσταση μεταλλικού αγωγού - Νόμος του Ohm).
35 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής με το πρόγραμμα Hot Potatoes εδώ.
Ερωτήσεις στον Δυναμικό Ηλεκτρισμό

## Slide 29
Ερωτήσεις από το σχολικό βιβλίο
( από σελ. 119 )

## Slide 30
2. Σημειώστε με (X) τη σωστή απάντηση.
Αν ένα χάλκινο σύρμα διπλωθεί στα δύο, τότε η ειδική του αντίσταση
α) παραμένει σταθερή.
β) διπλασιάζεται.
γ) υποδιπλασιάζεται.
δ) υποτετραπλασιάζεται.
X

## Slide 31
3. Σημειώστε με (X) τη σωστή απάντηση.
Ο νόμος του Ohm για αντιστάτη ισχύει όταν
α) η τάση του είναι σταθερή.
β) η θερμοκρασία του είναι σταθερή.
γ) ο θερμικός συντελεστής αντίστασης είναι σταθερός.
δ) η θερμοκρασία αυξάνεται.
X

## Slide 32
8. Να σημειώσετε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις λανθασμένες προτάσεις.
α) Οι όροι «αντιστάτης» και «αντίσταση» ταυτίζονται.
β) Η αντίσταση ενός αγωγού εξαρτάται από τη θερμοκρασία του.
γ) Η ειδική αντίσταση εξαρτάται από τα γεωμετρικά στοιχεία του αγωγού.
δ) Ένας αντιστάτης έχει αντίσταση 10Ω.
Σ
Σ
Λ
Λ

## Slide 33
34. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.
Η αντίσταση ενός αγωγού ορίζεται από τον τύπο ...…………. .
Στο S.I. η μονάδα μέτρησης της αντίστασης είναι το ...…… .
Η αντίσταση ενός αγωγού εκφράζει τη ...……………. που συναντά το ηλεκτρικό ρεύμα όταν διέρχεται μέσα από αυτόν.
Ο ίδιος ο μεταλλικός αγωγός λέγεται ...……………….. .
Η αντίσταση των μεταλλικών αγωγών οφείλεται στις ...…………………. των ελευθέρων ηλεκτρονίων με τα θετικά ιόντα.
1Ω
δυσκολία
αντιστάτης
συγκρούσεις

## Slide 34
Ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο
( από σελ. 129 )

## Slide 35
4. Στο παρακάτω διάγραμμα έχει παρασταθεί γραφικά η ένταση του ρεύματος I σε συνάρτηση με τη διαφορά δυναμικού V για δύο χάλκινα σύρματα Σ1 και Σ2, που έχουν το ίδιο μήκος. Αν το εμβαδό διατομής του Σ1 είναι S1 = 0,2mm2, να βρείτε το εμβαδό διατομής του Σ2.
S2 = 0,4mm2

## Slide 36
5. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της αντίστασης ενός αγωγού σε συνάρτηση με
α) το μήκος του.
β) το εμβαδό διατομής τους.
γ) την τάση στα άκρα του.
δ) την ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει.
6. Ένα σύρμα από λευκόχρυσο έχει μήκος ℓ = 10m και μάζα m = 3,6g. Να βρείτε την αντίσταση του σύρματος, αν η πυκνότητα του λευκόχρυσου είναι d = 21g/cm3 και η ειδική του αντίσταση ρ = 9·10-8Ω·m.
R = 52,5Ω

## Slide 37
7. Ένα σύρμα από σίδηρο έχει αντίσταση R = 40Ω και μήκος ℓ = 2m. Λιώνουμε το σύρμα και φτιάχνουμε ένα άλλο, που θέλουμε να έχει αντίσταση R′ = 160Ω. Να βρείτε το μήκος του ℓ′.
8. Σε ποια θερμοκρασία θ η τιμή της ειδικής αντίστασης του χαλκού γίνεται διπλάσια από την τιμή, που έχει σε 0°C;
Ισχύει το ίδιο για όλους τους χάλκινους αγωγούς, ανεξάρτητα από τη μορφή και το μέγεθός τους;
Ισχύει το ίδιο για αγωγούς, που είναι από διαφορετικό υλικό;
Δίνεται ο θερμικός συντελεστής αντίστασης αCu = 3,9·10-3grad-1.
ℓ′ = 4m
θ = 1/α, θ = 256,4°C
Για όλους τους χάλκινους αγωγούς ισχύει αυτή η τιμή.
Για αγωγούς από άλλο υλικό η τιμή είναι διαφορετική.

## Slide 38
9. Στα άκρα ενός σύρματος εφαρμόζουμε σταθερή συνεχή τάση και διαπιστώνουμε ότι σε θερμοκρασία θ1 = 20°C η ένταση του ρεύματος, που διαρρέει το σύρμα είναι I1 = 2Α, ενώ σε θερμοκρασία θ2 = 2520°C η ένταση του ρεύματος είναι I2 = 1Α. Να βρεθεί ο θερμικός συντελεστής αντίστασης του υλικού του σύρματος.
α = 4.10-4grad-1

## Slide 39
Ερωτήσεις εκτός του σχολικού βιβλίου

## Slide 40
1. Στα άκρα δύο χάλκινων συρμάτων Σ1 και Σ2 εφαρμόζεται διαφορά δυναμικού V και κάθε σύρμα διαρρέεται από ρεύμα. Στο παρακάτω διάγραμμα έχει παρασταθεί γραφικά η ένταση του ρεύματος I σε συνάρτηση με τη διαφορά δυναμικού V για τα δύο σύρματα.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
α. Μεγαλύτερη αντίσταση έχει το σύρμα Σ1.
β. Μεγαλύτερη αντίσταση έχει το σύρμα Σ2.
γ. Τα σύρματα έχουν ίσες αντιστάσεις.

## Slide 41
2. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται στο ίδιο διάγραμμα οι χαρακτηριστικές καμπύλες του ίδιου αγωγού σε θερμοκρασίες 20 0C και 100 0C.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Το υλικό του αγωγού είναι:
α. Καθαρό μέταλλο. β. Γραφίτης. γ. Χρωμονικελίνη.

## Slide 42
3. Η ένταση Ι του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν αντιστάτη αντίστασης R, σταθερής θερμοκρασίας, μεταβάλλεται σε συνάρτηση με τη διαφορά δυναμικού V, που εφαρμόζεται στα άκρα του, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.
Στα παρακάτω σχήματα φαίνονται τρεις πιθανές γραφικές παραστάσεις, για τη μεταβολή της αντίστασης R, σε συνάρτηση με τη διαφορά δυναμικού V.
Η σωστή γραφική παράσταση είναι η
α. η (1). β. η (2). γ. η (3).