## Slide 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Εισαγωγή στους Αυτοματισμούς
(γνωριμία με τα εξαρτήματα των αυτοματισμών)
1ο ΕΠΑ.Λ Σαλαμίνας
Τάξη : Γ
Ειδικότητα : Τεχνικός Ψύξης , Αερισμού και Κλιματισμού
Πέτρος Πούτος
Εκ/κός ΠΕ-84 & ΠΕ-83

## Slide 2
Συστήματα Ελέγχου
Σύστημα είναι μια διάταξη, ή συσκευή, ή ένα πλήθος συσκευών και διατάξεων
συνδεδεμένων μεταξύ τους έτσι ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο.
Κάθε σύστημα ελέγχου έχει μια είσοδο (διέγερση) και μία έξοδο (απόκριση).
Βέβαια υπάρχουν και πιο ανεπτυγμένα συστήματα ελέγχου
πολλών εισόδων – πολλών εξόδων (multi input - output systems)
Ο έλεγχος έχει την έννοια της ρύθμισης, της κατεύθυνσης ή της εντολοδότησης
ώστε το σύστημα να εκτελεί μία καθορισμένη λειτουργία.
Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω εννοιών (συστήματος – ελέγχου)
συνθέτει την έννοια του συστήματος έλέγχου
Σύστημα
Είσοδος
διέγερση
Έξοδος
απόκριση
Απλό σύστημα ελέγχου αερόθερμου με θερμοστάτη

## Slide 3
Ταξινόμηση των συστημάτων ελέγχου
Τα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ( ΣΑΕ) διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες
ΣΑΕ ανοικτού βρόγχου (open loop systems)
Ελεγκτής
( controller)
Σύστημα
Διαταραχές
είσοδος
έξοδος
ΣΑΕ κλειστού βρόγχου (closed loop system) ή συστήματα με ανάδραση
Ελεγκτής
( controller)
Σύστημα
Διαταραχές
είσοδος
έξοδος
+
Μετατροπέας
-
ανάδραση

## Slide 4
Παραδείγματα κατηγοριών Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
Χρονοδιακόπτης
Φώτα κήπου
(Σύστημα)
Χειροκίνητη
εισαγωγή χρόνου
(Είσοδος)
ΣΑΕ ανοικτού βρόχου
Διάταξη επιλογής Θερμοκρασίας
Ελεγκτής
( controller)
Ψυγείο
(Σύστημα Ψύξης)
είσοδος
Θερμοκρασία
Ψυγείου
έξοδος
+
Θερμόμετρο
-
Συγκριτής
Θερμοστάτης
ΣΑΕ κλειστού βρόγχου

## Slide 5
Βασικά μέρη ενός συστήματος ελέγχου
Μηχανή
Αισθητήρες
Μονάδες προσαρμογής των σημάτων εισόδου
Επεξεργαστής
και πρόγραμμα
Διάλογος
ανθρώπου – μηχανής
Ενεργοποιητές
Έλεγχος Ισχύος
Μονάδες προσαρμογής των σημάτων εξόδου
Τμήμα εξόδου
Τμήμα επεξεργασίας
δεδομένων
Τμήμα
εισόδου
Προς το
δίκτυο
Τμήμα ελέγχου

## Slide 6
Αισθητήρες
Αισθητήρες ονομάζονται οι διατάξεις εκείνες που μπορούν να μετατρέψουν ένα φυσικό μέγεθος (π.χ θερμοκρασία
πίεση , φωτεινότητα, δύναμη κ.τ.λ σε ηλεκτρικό σήμα (τάση, ρεύμα, συχνότητα, διαφορά φάσης) ώστε να μπορούν
να επεξεργαστούν από ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα.
Θερμοκρασίας :
Θερμίστορ
Θερμόμετρα
Θερμοστάτες
Θερμοστοιχεία
Θερμοστατικές βαλβίδες
Αισθητήρας
Υγρασίας &
θερμοκρασίας

## Slide 7
Αισθητήρες Πίεσης
Πρεσοστάτες
Αισθητήρας πίεσης
υγρών και αερίων
Αισθητήρας
διαφορικής πίεσης
Αισθητήρας πίεσης
Ψύξης νερού
Αισθητήρες πίεσης
εξωτερικοί

## Slide 8
Αισθητήρες επαφής
Αισθητήρες προσέγγισης
Επαγωγικοί
Χωρητικοί
Φωτοηλεκτρικοί Αισθητήρες
φωτοαντιστάσεις
Δέσμης laser
Ζεύγος πομπού - δέκτη

## Slide 9
αισθητήρες Ταχύτητας
Αισθητήρας Hall
Οπτικού τύπου
(infrared laser)
Περιστροφικοί διακόπτες
ή κωδικοποιητές (encoders)

## Slide 10
Ελεγκτές (controllers)
Ηλεκτρικοί & Ηλεκτρονικοί
Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές
Programmable Logic Controllers (PLC)
Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου
Ελεγκτής
Έλεγχος με συστήματα SCADA

## Slide 11
Θερμοστατική Εκτονωτική Βαλβίδα
(Θ.Ε.Β )
Μηχανικός ελεγκτής (ρυθμιστής ) ψυκτικού κυκλώματος
Λειτουργία Θ.Ε.Β

## Slide 12
Ενεργοποιητές (actuators)
Ονομάζονται τα εξαρτήματα (ηλεκτρικά, ηλεκτρομηχανικά, υδραυλικά , πνευματικά κ.τ.λ) τα οποία
λαμβάνουν τις εντολές από τις εξόδους του συστήματος ελέγχου και ενεργούν με διάφορες διαδικασίες
στο σύστημα, ώστε να το ρυθμίσουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις εισόδου, στην επιθυμητή κατάσταση.
Τύπου λυχνίας
Ηλεκτρομαγνητική
Βαλβίδα
Ηλεκτρονόμοι (relay)
Τύπου
αυτοκινήτου
Τύπου ράγας
Ισχύος
Εσωτερικός
Μηχανισμός ρελαί
Τύπου πλακέτας
PCB type
Μηχανισμοί γραμμικής κίνησης (κύλινδροι)
Υδραυλικοί κύλινδροι
Πνευματικοί κύλινδροι

## Slide 13
Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά εξαρτήματα και διατάξεις που χρησιμοποιούνται
στα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
Ηλεκτρικά :
Μπουτόν & διακόπτες
Μετασχηματιστές
Τριφασικά ρελέ ράγας
Τριφασικός θερμικός
διακόπτης υπερφόρτωσης

## Slide 14
Ηλεκτρονικά:
Ποτενσιόμετρα
Τελεστικός Ενισχυτής (operational amplifier)
σαν Συγκριτής (Comparator)
Τελεστικός Ενισχυτής
σαν μορφοποιητής σημάτων
(Schmitt trigger )

## Slide 15
AC servo motor
Ειδικές διατάξεις:
DC servo motor
DC servo motor inside
Stepper motor
Stepper motor power driver
Analog Valve (Val-Vol)