## Slide 1: 3.4 Διευθύνσεις IP και Ονοματολογία
3ο Καφάλαιο

## Slide 2
Κάθε μηχάνημα στο διαδίκτυο προσδιορίζεται από την IP και η δρομολόγηση των πακέτων στηρίζεται στους αριθμούς που διαβάζονται στις IP προορισμού και αποστολέα.

## Slide 3
Για τους ανθρώπους είναι πιο βολικά τα ονόματα. Έτσι από την αρχή του Διαδικτύου και της ανάπτυξης της ομάδας πρωτοκόλλων του TCP/IP χρησιμοποιήθηκαν απλά μονολεκτικά ονόματα με τα οποία αναφέρονταν στους διασυνδεδεμένους υπολογιστές.

## Slide 4: Από τα πρώτα χρόνια του διαδικτύου
υπάρχει μια λίστα αντιστοιχίας ή μετάφρασης ονομάτων σε διευθύνσεις IP την οποία θα συμβουλεύονταν τα πρωτόκολλα ώστε να χρησιμοποιούν την αντίστοιχη αριθμητική διεύθυνση.
Το ρόλο της λίστας αυτής ανέλαβε το αρχείο HOSTS.TXT αντίγραφο του οποίου είχε στη διάθεσή του κάθε υπολογιστής του δικτύου.

## Slide 5: Αρχείο hosts.txt
Το πρωτότυπο ενημερωνόταν κεντρικά από έναν διαχειριστικό κόμβο και διανέμονταν ένα αντίγραφό του σε όλους τους άλλους.
Το αρχείο αυτό υπάρχει και στους σημερινούς υπολογιστές παρότι δεν ενημερώνεται και δεν χρησιμοποιείται συνήθως.
Σε υπολογιστή με windows είναι το %SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts
σε υπολογιστή με unix/linux το /etc/hosts.

## Slide 6
Με τον καιρό και την μεγάλη αύξηση του αριθμού των κόμβων του Διαδικτύου, τη δυναμική σύνδεση αλλά και αποσύνδεση των κόμβων, ο επίπεδος χώρος ονομάτων και το αρχείο HOSTS.TXT δεν επαρκούσαν για να δώσουν μια σαφή και προπάντων επικαιροποιημένη εικόνα των υπολογιστών του δικτύου.

## Slide 7: η Υπηρεσία Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System - DNS)
Ένα σύστημα ονομάτων το οποίο δεν είναι επίπεδο αλλά
  ιεραρχικά δομημένο,
  οργανωμένο σε περιοχές
  Και υποπεριοχές σε διάφορα επίπεδα.

## Slide 8
Η μορφή ενός τέτοιου ονόματος είναι:
  υπολογιστής.υποπεριοχή_n. ... .υποπεριοχή1.περιοχή.περιoχή_TLD
  (TLD = Top Level Domain - περιοχή ανώτατου επιπέδου)
Πχ το πλήρες όνομα του 1ου ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ είναι:
1epal-ymitt.att.sch.gr
  .gr Όνομα περιοχής ανώτατου επιπέδου (TLD), Ελλάδα.
  .sch.gr όνομα περιοχής, το σχολικό δίκτυο (.sch.)
  .att. όνομα υποπεριοχής, Αττική
  1epal-ymitt. το όνομα ή ψευδώνυμο (alias) του υπολογιστή