## Slide 1
ΕΠΑΛ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ 18/11/2025
Ενότητα 4.6.σελ.118. Κυλινδρισμός - σχέση συμπίεσης - πίεση συμπίεσης
Κυλινδρισμός ονομάζεται ο όγκος που διαγράφεται κατά τη διαδρομή του εμβόλου μέσα στον κύλινδρο από το Κ.Ν.Σ. μέχρι το Α.Ν.Σ.
Κυλινδρισμός ενός κινητήρα είναι το άθροισμα των κυλινδρισμών των κυλίνδρων του.
Τα βασικά στοιχεία για τον υπολογισμό του κυλινδρισμού είναι η εσωτερική διάμετρος του κυλίνδρου και το μήκος της διαδρομής του εμβόλου, η διαδρομή, δηλαδή, του εμβόλου από το Κ.Ν.Σ. μέχρι το Α.Ν.Σ.
Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν τον ακριβή υπολογισμό του κυλινδρισμού ως του όγκου ενός κυλίνδρου, ο οποίος έχει βάση με διάμετρο ίση με την εσωτερική διάμετρο και ύψος ίσο με τη διαδρομή του εμβόλου.
Κυλινδρισμός = Κυβισμός κινητήρα
Πώς ορίζεται ο κυλινδρισμός ενός κινητήρα;

## Slide 2
ΕΠΑΛ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ 11/11/2025
όπου:
V = ο όγκος του κυλίνδρου
d = η εσωτερική διάμετρος του κυλίνδρου
ℓ = η διαδρομή του εμβόλου από το Κ.Ν.Σ. μέχρι το Α.Ν.Σ.
π = 3,14
V = E * ℓ
και επειδή
θα έχουμε:
V
Πως υπολογίζουμε τον κυλινδρισμό ενός εμβολοφόρου κινητήρα;
d
ℓ
ℓ

## Slide 3
ΕΠΑΛ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ 11/11/2025
Vολ. = 4 502,24 cm3 = 2.008,96 cm3 ≈ 2.000 cm3 ή 2 λίτρα
Υπολογισμός κυλινδρισμού εμβολοφόρου κινητήρα σε κινητήρα με πολλούς κυλίνδρους
«Όταν ο κινητήρας έχει πολλούς κυλίνδρους, αθροίζονται οι επιμέρους κυλινδρισμοί, και το άθροισμά τους αποτελεί τον κυλινδρισμό του κινητήρα».
Κινητήρας αυτοκινήτου έχει 4 κυλίνδρους που ο καθένας τους έχει εσωτερική διάμετρο 8cm και διαδρομή εμβόλου 10cm, τότε ο κυλινδρισμός κάθε κυλίνδρου είναι:
Άρα ο ολικός κυλινδρισμός του 4κύλινδρου κινητήρα θα είναι
V
Παράδειγμα

## Slide 4
ΕΠΑΛ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ 18/11/2025
Το εμβαδό ενός κυκλικού δίσκου είναι ίσο με το γινόμενο του αριθμού π επί το τετράγωνο της ακτίνας του.
Εμβαδό κυκλικού δίσκου
ακτίνα
εμβαδό
Αυτό εκφράζεται με τον τύπο Ε(κυκλικού δίσκου) = π · α2

## Slide 5
ΕΠΑΛ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ 18/11/2025
Όγκος κυλίνδρου
Ας θεωρήσουμε μια σύριγγα γεμάτη χρωματισμένο νερό.
Ασκώντας πίεση, το έμβολο διαγράφει το μήκος της σύριγγας έως ότου αδειάσει όλο το νερό.
Είναι φανερό ότι το νερό έχει όγκο ίσο με τον όγκο της κυλινδρικής σύριγγας.
Ο όγκος της σύριγγας διαγράφεται από την κίνηση του εμβαδού του εμβόλου σε όλο το μήκος της.
Ο όγκος ενός κυλίνδρου ισούται με το γινόμενο του εμβαδού της βάσης του επί το ύψος, δηλαδή:
Όγκος = (Εμβαδόν βάσης) • (ύψος)
Άρα ο όγκος ενός κυλίνδρου ισούται με:
Οκυλίνδρου = π · α2 · υ

## Slide 6
ΕΠΑΛ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ 18/11/2025
Ως μονάδα μέτρησης όγκου θεωρούμε έναν κύβο με ακμή μήκους 1 μέτρο (m).
Ο όγκος του ισούται με 1 κυβικό μέτρο (m3).
Οι κυριότερες υποδιαιρέσεις του κυβικού μέτρου είναι:
Moνάδες μέτρησης όγκου
α) Το κυβικό δεκατόμετρο (dm3) που είναι όγκος κύβου με ακμή 1 dm.
Αφού 1m =10 dm, θα ισχύει ότι:
1 m3 = 103 dm3 = 1000 dm3.
Αντίστροφα ισχύει ότι:
β)Το κυβικό εκατοστόμετρο(cm3) που είναι όγκος κύβου με ακμή 1cm.
Ισχύει ότι 1 m = 10 dm = 100 cm, οπότε
1 m3 = 103 dm3 = 1003 cm3.
Αντίστροφα ισχύει ότι:
γ)Το κυβικό χιλιοστόμετρο(mm3) που είναι όγκος κύβου με ακμή 1mm.
Ισχύει ότι 1 m = 10 dm = 100 cm= 1000 mm,
οπότε 1 m3 = 103 dm3 = 1003 cm3= 10003 mm3.
Αντίστροφα ισχύει ότι:
Στον όγκο των υγρών συνηθίζουμε να ονομάζουμε το dm3 ως λίτρο (ℓ ). Τότε, το cm3 λέγεται χιλιοστόλιτρο (mℓ).