## Slide 1
Ενότητα 4.6.σελ.118. Κυλινδρισμός - σχέση συμπίεσης - πίεση συμπίεσης
Κυλινδρισμός είναι ο όγκος που διαγράφεται κατά τη διαδρομή του εμβόλου μέσα στον κύλινδρο από το Κ.Ν.Σ. μέχρι το Α.Ν.Σ.
Κυλινδρισμός ενός κινητήρα είναι το άθροισμα των κυλινδρισμών των κυλίνδρων του.
Τα βασικά στοιχεία για τον υπολογισμό του κυλινδρισμού είναι η εσωτερική διάμετρος του κυλίνδρου και το μήκος της διαδρομής του εμβόλου, η διαδρομή, δηλαδή, του εμβόλου από το Κ.Ν.Σ. μέχρι το Α.Ν.Σ.
Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν τον ακριβή υπολογισμό του κυλινδρισμού ως του όγκου ενός κυλίνδρου, ο οποίος έχει βάση με διάμετρο ίση με την εσωτερική διάμετρο και ύψος ίσο με τη διαδρομή του εμβόλου.
Κυλινδρισμός = Κυβισμός κινητήρα
Πώς ορίζεται ο κυλινδρισμός ενός κινητήρα;

## Slide 2
Η έννοια του όγκου
Πρόσθετες πληροφορίες
Ας θεωρήσουμε ένα στερεό σώμα Σ και έναν κύβο με ακμή μήκους μία μονάδα.
Ο θετικός αριθμός που δηλώνει με πόσες επαναλήψεις του κύβου ή μέρους του κύβου σχηματίζεται το στερεό σώμα Σ, ονομάζεται όγκος του σώματος.

## Slide 3
Το εμβαδό ενός κυκλικού δίσκου είναι ίσο με το γινόμενο του αριθμού π επί το τετράγωνο της ακτίνας του.
Εμβαδό κυκλικού δίσκου
εμβαδό
Αυτό εκφράζεται με τον τύπο: Ε(κυκλικού δίσκου) = π · α2
ακτίνα
διάμετρος
Διάμετρος = 2 φορές η ακτίνα
Πρόσθετες πληροφορίες

## Slide 4
Όγκος κυλίνδρου
Ας θεωρήσουμε μια σύριγγα γεμάτη χρωματισμένο νερό.
Ασκώντας πίεση, το έμβολο διαγράφει το μήκος της σύριγγας έως ότου αδειάσει όλο το νερό.
Είναι φανερό ότι το νερό έχει όγκο ίσο με τον όγκο της κυλινδρικής σύριγγας.
Ο όγκος της σύριγγας διαγράφεται από την κίνηση του εμβαδού του εμβόλου σε όλο το μήκος της.
Ο όγκος ενός κυλίνδρου ισούται με το γινόμενο του εμβαδού της βάσης του επί το ύψος, δηλαδή:
Όγκος = (Εμβαδόν βάσης) • (ύψος)
Άρα ο όγκος ενός κυλίνδρου ισούται με:
Οκυλίνδρου = π · α2 · υ
V

Πρόσθετες πληροφορίες

## Slide 5
Όγκος κυλίνδρου
Ο όγκος ενός κυλίνδρου ισούται με το γινόμενο του εμβαδού της βάσης του επί το ύψος, δηλαδή:
Όγκος = (Εμβαδόν βάσης) • (ύψος)
Οκυλίνδρου = π · α2 · υ
V

Άντίστοιχα ο όγκος ενός κυλίνδρου ενός κινητήρα με διάμετρο εμβόλου d και διαδρομήισούται με
Πρόσθετες πληροφορίες

## Slide 6
όπου:
V = ο όγκος του κυλίνδρου
d = η εσωτερική διάμετρος του κυλίνδρου
ℓ = η διαδρομή του εμβόλου από το Κ.Ν.Σ. μέχρι το Α.Ν.Σ.
π = 3,14
V = E * ℓ
και επειδή
θα έχουμε:
V
Πως υπολογίζουμε τον κυλινδρισμό ενός εμβολοφόρου κινητήρα;
d
ℓ
ℓ
ℓ = διαδρομή

## Slide 7
Ως μονάδα μέτρησης όγκου θεωρούμε έναν κύβο με ακμή μήκους 1 μέτρο (m). Ο όγκος του ισούται με 1 κυβικό μέτρο (m3).
Οι κυριότερες υποδιαιρέσεις του κυβικού μέτρου είναι:
Moνάδες μέτρησης όγκου
α) Το κυβικό δεκατόμετρο (dm3) που είναι όγκος κύβου με ακμή 1 dm. Αντίστροφα ισχύει ότι:
Αφού 1m =10 dm, θα ισχύει ότι:
1 m3 = 103 dm3 = 1000 dm3.
β) Το κυβικό εκατοστόμετρο(cm3) που είναι όγκος κύβου με ακμή 1cm. Αντίστροφα ισχύει ότι:
Ισχύει ότι 1 m = 10 dm = 100 cm, οπότε
1 m3 = 103 dm3 = 1003 cm3.
γ) Το κυβικό χιλιοστόμετρο(mm3) που είναι όγκος κύβου με ακμή 1mm. Αντίστροφα ισχύει ότι:
Ισχύει ότι 1 m = 10 dm = 100 cm= 1000 mm,
οπότε 1 m3 = 103 dm3 = 1003 cm3= 10003 mm3.
Στον όγκο των υγρών συνηθίζουμε να ονομάζουμε το dm3 ως λίτρο (ℓ ). Τότε, το cm3 λέγεται χιλιοστόλιτρο (mℓ).

## Slide 8
Υπολογισμός κυλινδρισμού εμβολοφόρου κινητήρα σε κινητήρα με πολλούς κυλίνδρους
V1
+
+
+
V2
V3
V4
Vολικό
=
«Όταν ο κινητήρας έχει πολλούς κυλίνδρους, αθροίζονται οι επιμέρους κυλινδρισμοί, και το άθροισμά τους αποτελεί τον κυλινδρισμό του κινητήρα».

## Slide 9
Vολ. = 4 502,24 cm3 = 2.008,96 cm3 ≈ 2.000 cm3 ή 2 λίτρα
Κινητήρας αυτοκινήτου έχει 4 κυλίνδρους που ο καθένας τους έχει εσωτερική διάμετρο 8cm και διαδρομή εμβόλου 10cm, τότε ο κυλινδρισμός κάθε κυλίνδρου είναι:
Άρα ο ολικός κυλινδρισμός του 4κύλινδρου κινητήρα θα είναι
V
Παράδειγμα
διάμετρος
ύψος
διάμετρος
ύψος
λύση

## Slide 10
Άσκηση
Ένας κινητήρας έχει 5 κυλίνδρους. Κάθε κύλινδρος έχει ακτίνα 4cm και το ύψος της διαδρομής του εμβόλου είναι 11cm. Να υπολογιστεί ο όγκος κάθε κυλίνδρου και στη συνέχεια ο κυβισμός της μηχανής.
V
Ξέρουμε ότι η ακτίνα είναι το μισό της διαμέτρου, άρα d = 2 * 4cm = 8cm
Και = ύψος = 11cm. Άρα:
Άρα ο κυβισμός του 5κύλινδρου κινητήρα είναι
Vολ. = 5 552,64 cm3 = 2.763,2 cm3 ≈ 2.800 cm3 ή 2,8 λίτρα
λύση

## Slide 11
Η σχέση συμπίεσης ή βαθμός συμπίεσης των κινητήρων είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τους, γιατί προσδιορίζει την απόδοσή τους και την ποιότητα καυσίμου που μπορούν να χρησιμοποιήσουν.
Η σχέση συμπίεσης είναι ο λόγος του όγκου που καταλαμβάνει το μίγμα του καυσίμου, όταν το έμβολο βρίσκεται στο Κ.Ν.Σ., δια του όγκου στον οποίο συμπιέζεται το ίδιο μίγμα, όταν το έμβολο έρχεται στο Α.Ν.Σ.
Ο χώρος στον οποίο συμπιέζεται τελικά το μίγμα και στον οποίο γίνεται η καύση του ονομάζεται νεκρός χώρος ή θάλαμος συμπίεσης.
Έτσι, όταν λέμε ότι ένας κινητήρας έχει σχέση συμπίεσης 9,5:1, εννοούμε ότι ο όγκος του θαλάμου καύσης είναι το 1/9,5 του συνολικού όγκου του κυλίνδρου
Σχέση και Πίεση συμπίεσης

## Slide 12
Σχέση και Πίεση συμπίεσης
Η σχέση συμπίεσης είναι ο λόγος του όγκου που καταλαμβάνει το μίγμα του καυσίμου, όταν το έμβολο βρίσκεται στο Κ.Ν.Σ., δια του όγκου στον οποίο συμπιέζεται το ίδιο μίγμα, όταν το έμβολο έρχεται στο Α.Ν.Σ
έμβολο βρίσκεται στο Κ.Ν.Σ
έμβολο βρίσκεται στο Α.Ν.Σ
Όγκος όταν το έμβολο βρίσκεται στο Κ.Ν.Σ
Όγκος όταν το έμβολο βρίσκεται στο Α.Ν.Σ
(θάλαμος συμπίεσης ή νεκρός χώρος)
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-11339

## Slide 13
Αν λοιπόν συμβολίσουμε με Vσυμπ. τον όγκο του θαλάμου καύσης (νεκρό χώρο), με Vκυλ. τον κυλινδρισμό, δηλαδή τον όγκο τον οποίο σαρώνει το έμβολο, κατά τη διαδρομή του από το Κ.Ν.Σ. μέχρι το Α.Ν.Σ. και με λ τη σχέση συμπίεσης, θα έχουμε:
και ο λόγος του συνολικού όγκου προς τον όγκο του θαλάμου καύσης μας δίνει τη σχέση συμπίεσης λ του κυλίνδρου και, κατά συνέπεια, του κινητήρα:
Σχέση και πίεση συμπίεσης
ο συνολικός όγκος του κυλίνδρου είναι:
V = Vσυμπ. + Vκυλ.
λ

## Slide 14
Η σχέση συμπίεσης στα αυτοκίνητα με απλή βενζίνη είναι από 6,5 μέχρι 8,7:1, στα αυτοκίνητα με βενζίνη σούπερ φθάνει από 7,8 μέχρι 11,0:1 και στα αυτοκίνητα αγώνων είναι από 10 μέχρι 12:1 ή και υψηλότερη.
Παρά τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η αύξηση του βαθμού συμπίεσης για την απόδοση του κινητήρα, υπάρχουν όρια στις υψηλές τιμές, τα οποία, αν παραβιασθούν, προξενούν την αυτανάφλεξη του καυσίμου, λόγω της αυξημένης πίεσης συμπίεσης.
Για να αποφευχθεί αυτό το φαινόμενο της αυτανάφλεξης, προστίθενται στο καύσιμο ειδικές ουσίες, που ονομάζονται «αντικροτικά», πολλές από τις οποίες, όμως, μολύνουν την ατμόσφαιρα κατά την έξοδό τους μαζί με τα καυσαέρια.
ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

## Slide 15
Πίεση συμπίεσης είναι η μέγιστη πίεση του μίγματος που μπορεί να μετρηθεί μέσα στον κύλινδρο στο Α.Ν.Σ., χωρίς καύση.
Επισημαίνεται ότι σε ένα κινητήρα η σχέση συμπίεσης είναι σταθερή και δεν μεταβάλλεται, αν δεν γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις στο έμβολο, το διωστήρα, τα χιτώνια ή την κυλινδροκεφαλή.
Αντίθετα, η πίεση συμπίεσης δεν είναι σταθερή και αρχίζει να μειώνεται, όταν αρχίσουν να φθείρονται τα ελατήρια των εμβόλων και δεν εφαρμόζουν στεγανά στο εσωτερικό των κυλίνδρων.
Αμέσως μετά την ανάφλεξη του μίγματος του καυσίμου, η πίεση στον κύλινδρο ανεβαίνει 3 με 4 φορές πάνω από την πίεση συμπίεσης.
Καθώς, όμως, το έμβολο αρχίζει να κατεβαίνει, η πίεση μειώνεται απότομα και τη στιγμή που αρχίζει να ανοίγει η βαλβίδα εξαγωγής, η πίεση είναι 4 με 6 Kg/cm2 και μειώνεται παραπάνω και από την ατμοσφαιρική (1 Kg/cm2), μόλις η βαλβίδα ανοίξει τελείως.
Πίεση συμπίεσης

## Slide 16
1. Απόλυτη τιμή
Στον πίνακα παρουσιάζονται, ενδεικτικά, οι πιέσεις και οι θερμοκρασίες σε 4-χρονους βενζινοκινητήρες σε σχέση με τη σχέση συμπίεσης.
Σχέση και πίεση συμπίεσης

## Slide 17
Ανακεφαλαίωση
Κυλινδρισμός ονομάζεται ο όγκος που διαγράφεται κατά τη διαδρομή του εμβόλου μέσα στον κύλινδρο από το Κ.Ν.Σ. μέχρι το Α.Ν.Σ. Κατ’ επέκταση, κυλινδρισμός ενός κινητήρα είναι το άθροισμα των κυλινδρισμών των κυλίνδρων του.
Ο κυλινδρισμός ενός κινητήρα αποτελεί ένα από τα κύρια στοιχεία καθορισμού της ισχύος του.
Η σχέση συμπίεσης ή βαθμός συμπίεσης των κινητήρων προσδιορίζει την απόδοσή τους και την ποιότητα του καυσίμου που μπορούν να χρησιμοποιήσουν.
Η σχέση συμπίεσης είναι ο λόγος του όγκου που καταλαμβάνει το μίγμα του καυσίμου, όταν το έμβολο βρίσκεται στο Κ.Ν.Σ., δια του όγκου στον οποίο συμπιέζεται το ίδιο μίγμα, όταν το έμβολο έρχεται στο Α.Ν.Σ. Ο χώρος στον οποίο συμπιέζεται τελικά το μίγμα και στον οποίο γίνεται η καύση του ονομάζεται νεκρός χώρος ή θάλαμος συμπίεσης.
Πίεση συμπίεσης είναι η μέγιστη πίεση του μίγματος που μπορεί να μετρηθεί μέσα στον κύλινδρο στο Α.Ν.Σ. χωρίς καύση. Σε ένα κινητήρα η σχέση συμπίεσης είναι σταθερή, ενώ, αντίθετα, η πίεση συμπίεσης μεταβάλλεται (δεν είναι σταθερή) και μειώνεται, όταν φθαρούν τα ελατήρια των εμβόλων των κυλίνδρων.