## Slide 1
ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ

## Slide 2: Αυτεπαγωγή

## Slide 18
Το παρακάτω κύκλωμα του σχήματος αποτελείται από ιδανική πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης (Η.Ε.Δ.)-Ε=20V , ιδανικό πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L=0,1H , αντιστάτη με αντίσταση R=4Ω και ένα μεταγωγό (μεταβλητός διακόπτης) .
Αρχικά , την to=0 , τοποθετούμε τον μεταγωγό στη θέση Α .
α) Να υπολογιστούν οι τιμές του αρχικού και του τελικού σταθερού ρεύματος στο κύκλωμα. Ποιές είναι οι αντίστοιχες απόλυτες τιμές των Η.Ε.Δ. από αυτεπαγωγή στο πηνίο τότε ;
β) Να γίνει ποιοτικά η γραφική παράσταση του ρεύματος i σε συνάρτηση με τον χρόνο t ( i=f(t) ) μετά την to=0 .
Να υπολογιστεί η Η.Ε.Δ. από αυτεπαγωγή στο πηνίο τη χρονική στιγμή που το ρεύμα έχει τιμή ί=2Α καθώς και ο ρυθμός μεταβολής του ρεύματος τότε και την to= 0 .Ποια είναι η φυσική σημασία του προσήμου στις τιμές που βρήκατε ;
γ) Την στιγμή με ί=2 Α στο κύκλωμα , ποιος είναι ο ρυθμός με τον οποίο αποθηκεύεται ενέργεια στο μαγνητικό πεδίο του πηνίου ; Ποια είναι η ενέργεια που θα αποθηκευτεί τελικά στο πηνίο ;
Μετά την σταθεροποίηση του ρεύματος , ακαριαία μεταφέρουμε τον μεταγωγό στη θέση Β την χρονική στιγμή t1 .
δ) Να μεταφέρετε στο γραπτό σας το διάγραμμα i=f(t) του ερωτήματος β και να το συμπληρώσετε ποιοτικά και μετά την χρονική στιγμή t1 .
Ποση θερμότητα αποδίδεται στο περιβάλλον απο τη στιγμή t1 ως τη στιγμή που το ρεύμα γίνει i=2Α ;
ΑΣΚΗΣΗ

## Slide 19
Σοφία Αραβανή, 1ο Πειραματικό Γελ Αμαρουσίου